Kasutusjuhend

Lint- ja ketaslihvpink

BTS 150

BTS 250

BTS 150 │ BTS 250

Impressum

Toote markeering

Lint- ja ketaslihvpink

BTS 150

BTS 250

Tootja

Stürmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

D-96103 Hallstadt

Klienditugi	0049 (0) 900 196 8220

(0,49 € Saksamaa lauatelefonilt helistades)

Faks	0049 (0) 951 965 5555

E-post	info@holzstar.de

Veeb	www.holzsstar.de

Kasutusjuhendi teave

Originaalkasutusjuhendi tõlge

Väljaanne:	18.11.2014

Versioon:	2.02

Keel:	eesti

Autor:	PS

Autoriõiguse andmed

Copyright © 2014 Stürmer Maschinen GmbH, Hallstadt, Saksamaa.

Kasutusjuhendi sisu on firma Stürmer Maschinen GmbH ainuomand.

Selle dokumendi edasiandmine ja paljundamine, selle sisu töötlemine ja edastamine on keelatud, kui selleks pole antud sõnaselget nõusolekut. Keelu eiramisel esineb kompensatsiooni kohustus.

Tehnilised muudatused ja eksimused on võimalikud.

Austatud klient!

Suur tänu, et ostsite HOLZSTAR®-i toote. Holzstari masinad on kvaliteetsed, pakuvad optimaalseid tehnilisi lahendusi ning veenavad hea hinna ja tootlikkuse suhtega. Pidev arendus ja tooteuuendused tagavad alati tehnoloogia ajakohasuse ja ohutuse. Soovime, et meie tootest oleks teile palju rõõmu ja kasu ning see kergendaks tööd.

Käitusaegse ohutuse ja tööprotsessi sujuvuse huvides peaksite selle kasutusjuhendi enne masina esmakordset kasutuselevõttu tähelepanelikult läbi lugema. Hoidke kasutusjuhend alles, et saaksite seda hiljem küsimuste tekkimisel vaadata.

Teave

Kasutusjuhendist leiate kõik vajalikud juhised masina laitmatu kasutuse ja hoolduse kohta. Need on võimalike garantiinõuete aluseks. Meie müügivõrk on alati teie käsutuses. Pöörduge meie poole nii klienditeeninduse valdkonna probleemide puhul kui ka varuosade ja võimalike nõuete korral, mis võivad olla abiks teie ettevõtte arendamisel.

Teiepoolsed kasutusjuhendit puudutavad parandusettepanekud võimaldavad meil klientidele pakutavaid teenuseid optimeerida.

Selles käsiraamatus leiduvad joonised ja teave ei pruugi teie masinale täpselt vastata. Tootja püüab tooteid pidevalt paremaks muuta ja uuendada, seetõttu võidakse teha visuaalseid ja tehnilisi muudatusi, ilma et neist ette teatataks. Muudatused ja eksimused on võimalikud.

Selle käsiraamatu on koostanud tootja ja see on masina varustuse lahutamatu osa. Käsiraamatus leiduv teave on mõeldud kasutajale. Käsiraamatus on kirjas masina kasutusotstarve ning kogu vajalik teave selle ohutuks ja õigeks kasutamiseks. Käsiraamatu juhiste alaline järgimine tagab inimeste ja masina ohutuse, ökonoomse töö ning masina pika kasutusea.

Parema ülevaate andmiseks on käsiraamat jagatud osadeks, kus käsitletakse kõige olulisemaid teemasid. Sisukord võimaldab saada üksikutest teemadest kiire ülevaate. Tähtsad kohad on tähistatud poolpaksu kirjaga ja esitatud järgmiste sümbolite järel.

#### Tähelepanu!

Viide olukordadele, mis võivad vigastada inimesi, kahjustada masinat ja/või keskkonda või tekitada rahalist kahju.

Tähelepanu! Pöörlevad osad. Vigastusoht!

Tähelepanu! Kandke kaitseprille. Vigastusoht!

Tähelepanu! Tõmmake enne tegevuse alustamist toitejuhe välja. Vigastusoht!

* Kasutusjuhendi tiitellehel toodud kaubandusliku nime asemel kasutatakse nimetust „masin”.

Nimetuse „erialapersonal” all mõeldakse personali, kes on tänu kogemustele, tehnilisele ettevalmistusele ja eeskirjade tundmisele võimeline tegema vajalikke töid ning kes tunneb masina töö, paigalduse, kasutuse ja hoolduse ajal ära võimalikud ohuolukorrad ja oskab neid vältida.

Küsimuste korral võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Sisukord

Lehekülg

1	Masina tähistus	5

2	Otstarbekohane kasutus	5

3	Tehnilised andmed	5

3.1	Müratase	6

4	Ohutusjuhised	6

4.1	Jääkriskid	7

5	Lahtipakkimine ja paigaldamine	7

6	Tarnekomplekt ja lisavarustus	8

6.1	Tarnekomplekt	8

6.2	Erivarustus	8

7	Juhtseadised	9

8	Paigaldamine	10

8.1	Turvapiirik	10

8.2	Töölaud	10

9	Seadistamine	11

9.1	Töölaua pööramine	11

9.2	Töölaua joondamine	11

9.3	Vertikaalne lihvimine	11

9.4	Töölaud vertikaalses lihvasendis	11

9.5	Lihvketta vahetamine	12

9.6	Lihvlindi vahetamine	12

9.7	Lihvlindi jooks	12

10	Masina käsitsemine	13

10.1	Üldosa	13

10.2	BTS 250 sisse-väljalüliti	13

10.3	Lihvimine lihvlindi peal	14

10.4	Servade lihvimine vertikaalses lihvasendis	14

10.5	Kumerate toorikute lihvimine	14

10.6	Ümarate toorikute lihvimine lihvkettal	15

10.7	Otsade lihvimine lihvkettal	15

10.8	Tõmbeseadme ühendusotsak	15

11	Lihvimisjuhised	15

12	Puhastamine, hooldus ja korrashoid	16

12.1	Puhastamine	16

12.2	Hooldus	16

12.3	Korrashoid	16

12.4	Rihma vahetamine	17

13	Garantiiteave	17

14	Vigade kõrvaldamine	17

15	EÜ vastavusdeklaratsioon	18

16	Varuosade tellimine	19

17	BTS 150 koostejoonis	20

18	BTS 250 koostejoonis	21

# Masina tähistus

Masina küljes on tüübisilt, millel on toodud masina nimetus, artiklinumber ja olulised tehnilised andmed. Hoidke see alati puhas ja loetavas seisundis.

# Otstarbekohane kasutus

Seda tüüpi lint- ja ketaslihvpink on ette nähtud eranditult puidu või puidusarnaste materjalide lihvimiseks.

Teiste materjalide lihvimine võib põhjustada tulekahju või tekitada vigastusi või kahjustusi. Pöörake tähelepanu kasutusjuhendi juhistele ja masinal leiduvatele juhendsiltidele.

Masin on universaalne ning seda saavad kasutada koolid, käsitööettevõtted, töökojad ja harrastajad.

Tähelepanu!

Teatud puiduliikide ja -toodete töötlemisel tekib tervist kahjustav tolmuemissioon. Seetõttu töötage masinaga ainult hästi ventileeritud ruumis ja kasutage tõmbeseadet.

Märkus

Käitada tohib ainult tehniliselt laitmatus seisukorras masinat. Võimalikud tõrked tuleb viivitamata kõrvaldada.

Masina omavoliline muutmine või otstarbevastane kasutamine ning ohutusjuhiste või kasutusjuhendi eiramine välistavad tootja vastutuse sellest tuleneva materiaalse või inimkahju eest ning garantiinõue kaotab kehtivuse.

# Tehnilised andmed

| Mudel | BTS 150 | BTS 250 |
| --- | --- | --- |
| Mootori võimsus | 250 W / 230 V, ~50 Hz | 800 W / 230 V, ~50 Hz |
| Lihvlindi kiirus | 490 p/min | 517 p/min |
| Lihvketta läbimõõt | 150 mm | 250 mm |
| Lihvlindi mõõtmed | 100 × 915 mm | 1220 × 150 mm |
| Lihvagregaadi pööratavus | 0–90° | 0–90° |
| Laua mõõtmed | 230 × 150 mm | 360 × 200 mm |
| Laua pööratavus | 0–45° | 0–45° |
| Mõõtmed | 560 × 270 × 300 mm | 720 × 410 × 440 mm |
| Mass | 17 kg | 47 kg |
| Artiklinumber | 5904150 | 5904250 |

## Müratase

Selle masina tekitatav müra (helirõhutase) võib töökohal olla üle 82 dB(A). Sel juhul vajavad kasutajad müra- ja kuulmiskaitsevahendeid ning neid tuleb kasutada.

#### Märkus

Arvestage, et töökoha mürataset mõjutavad mürakoormuse kestus, tööala liik ja omadused ning teised samal ajal töötavad masinad.

# Ohutusjuhised

#### Märkus

Enne masina käivitamist, kasutamist, hooldust või muid masinaga seotud toiminguid tuleb hoolikalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendit. Masina käsitsemine ja sellega seotud toimingute tegemine on lubatud ainult neil, kes on masina käsitsemise ja talitlusega täpselt kursis.

#### Tähelepanu!

Masinat tohib remontida, hooldada ja seadmestada ainult erialapersonal, eeldusel et masin on välja lülitatud (tõmmake toitepistik välja).

- Ärge pange masina töötamise ajal kunagi käsi pöörlevate osade lähedale.

- Kasutage kaitseseadiseid ja kinnitage need korralikult. Ärge töötage kunagi ilma kaitseseadisteta ning hoidke need töökorras. Kontrollige enne töö alustamist masina talitlust.

- Hoidke masin ja selle töökeskkond alati puhas. Tagage piisav valgustus.

- Tagage piisav toetuspind.

- Masina tööpõhimõtteid ei tohi muuta ning masinat tohib kasutada ainult tootja ettenähtud töötoiminguteks.

- Ärge töötage masinaga, kui teie haigus võiks häirida keskendumist, olete üleväsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.

- Paigaldus- või remonditööde järel eemaldage enne masina sisselülitamist masinalt tööriistavõtmed ja muud lahtised osad.

- Kõiki masina ohutus- ja ohujuhiseid tuleb arvestada ning need peavad olema hästi loetavad.

- Hoidke lapsed ja kõrvalised isikud oma töökeskkonnast, masinast ja tööriistadest eemal.

- Masinat tohivad kasutada, seadmestada ja hooldada ainult sellega kursis ja ohtudest informeeritud isikud.

- Lülitage hooldus-, seadmestus- ja korrashoiutöödeks masin kindlasti välja. Lisaks tõmmake toitepistik välja või lahutage toitevarustus.

- Ärge kasutage pistiku väljatõmbamiseks pesast toitejuhet. Kaitske kaablit kuumuse, õli ja teravate servade eest.

- Vaadake, et masina ühendamisel toitega oleks pealüliti asendis „VÄLJAS”, et vältida masina kogemata sisselülitamist.

- Kandke liibuvat tööriietust, kaitseprille, turvajalatseid ja kuulmiskaitset. Pange pikad juuksed kinni. Ärge kandke töö ajal kella, käevõrusid, kette, sõrmuseid, kaelarätte ega kindaid (pöörlevad osad!).

- Kõrvaldage viivitamatult ohutust pärssivad tõrked.

- Ärge ronige kunagi masina peale. Masina ümberminekul võivad tekkida rasked vigastused.

- Ärge laske masinal kunagi töötada järelevalveta ning jääge kuni tööriista täieliku seiskumiseni masina juurde. Seejärel tõmmake toitepistik välja, et seadet ei oleks võimalik kogemata sisse lülitada.

- Kaitske masinat niiskuse eest (lühise oht!).

- Ärge kunagi kasutage elektrilisi tööriistu ega masinaid süttivate vedelike ega gaaside keskkonnas (plahvatusoht!).

- Veenduge alati enne kasutamist, et ükski detail poleks kahjustunud. Kahjustunud detailid tuleb ohuallikate kõrvaldamiseks kohe asendada.

- Ärge masinat üle koormake! Parem ja ohutum on töötada näidatud võimsusvahemikus. Kasutage õigeid tööriistu! Vaadake, et tööriistad ei oleks kahjustunud.

- Kasutage ainult originaalseid varuosi ja lisavarustust, et vältida võimalikke ohtlikke olukordi ja õnnetusjuhtumeid.

## Jääkriskid

Isegi kõigi ohutuseeskirjade täitmisel ja masina nõuetekohasel kasutamisel jäävad järgmised jääkriskid:

- laialipaiskuvatest toorikutest või toorikuosadest tingitud vigastused;

- mootori ebapiisavast ventilatsioonist tingitud põlenguoht;

- kaablite asjatundmatust ühendamisest tingitud elektrivoolu oht;

- mürast ja tolmust tingitud oht (kasutage kuulmiskaitset ja sobivat tõmbeseadet).

#### Märkus

Igal masinal on jääkriskid. Kõigi (ka kõige lihtsamate) töötoimingute tegemisel peab olema äärmiselt ettevaatlik. Ohutu töötamine sõltub kasutajast.

# Lahtipakkimine ja paigaldamine

Võtke masin pakendist välja ja eemaldage kõik kaitsekiled. Jälgige, et masinat ei paigaldataks ega käitataks niiskes ega märjas keskkonnas. Õhuniiskus ei tohiks olla üle 60% ja mõõdetav ruumitemperatuur peaks olema vahemikus 0–40 °C.

Stabiilsuse tagamiseks tuleks masin kinnitada masinajalas olevate aukude abil stabiilse aluspinna (nt tööpingi) külge.

Lisavarustusena saab BTS 250 juurde tellida ja tarnida aluskonstruktsiooni:

- aluskonstruktsioon BTS 250 / artikli-nr 5914250.

# Tarnekomplekt ja lisavarustus

## Tarnekomplekt

Kontrollige kohe pärast tarnimist, ega masinal ei ole transpordikahjustusi ja kas kogused on õiged. Selleks võtke kõik üksikdetailid kastist välja ja võrrelge neid järgmise nimekirjaga.

| Masin | Töölaud |
| --- | --- |
| Nurgik | Töölaua suport |
| Kuuskant-otsvõti | Turvapiirik |
| Kasutusjuhend | Standardne lihvlint ja -ketas |
| Käsitsustööriistad | Kruvikomplekt |

## Erivarustus

Soovitame kasutada ainult Holzstari kvaliteetset originaallisavarustust. Ainult originaallisavarustus võimaldab tagada laitmatu käituse ja optimaalsed töötulemused.

#### Nimetus	Artiklinumber

Lihvlint, tera 60 (10 tk/pakk)	5911006

Lihvlint, tera 80 (10 tk/pakk)	5911008

Lihvlint, tera 100 (10 tk/pakk)	5911010

Lihvlint, tera 120 (10 tk/pakk)	5911012

Lihvlint, tera 150 (10 tk/pakk)	5911015

Takjakinnitus ( 150 mm kettale, lihvketas takjasulguriga	5911001

Lihvketas, ( 150, tera 60 (10 tk/pakk)	5911506

Lihvketas, ( 150, tera 80 (10 tk/pakk)	5911508

Lihvketas, ( 150, tera 100 (10 tk/pakk)	5911510

Lihvketas, ( 150, tera 120 (10 tk/pakk)	5911512

Lihvketas, ( 150, tera 150 (10 tk/pakk)	5911515

Lihvlint, 1220 × 150 mm, tera 60 (10 tk/pakk)	5911206

Lihvlint, 1220 × 150 mm, tera 80 (10 tk/pakk)	5911208

Lihvlint, 1220 × 150 mm, tera 100 (10 tk/pakk)	5911210

Lihvlint, 1220 × 150 mm, tera 120 (10 tk/pakk)	5911212

Lihvlint, 1220 × 150 mm, tera 150 (10 tk/pakk)	5911215

Lihvlint, 1220 × 180 mm, tera 180 (10 tk/pakk)	5911218

Takjakinnitus ( 250 mm lihvkettale	5912501

Lihvketas, ( 250, tera 60 (10 tk/pakk)	5912506

Lihvketas, ( 250, tera 80 (10 tk/pakk)	5912508

Lihvketas, ( 250, tera 100 (10 tk/pakk)	5912510

Lihvketas, ( 250, tera 120 (10 tk/pakk)	5912512

Lihvketas, ( 250, tera 150 (10 tk/pakk)	5912515

Aluskonstruktsioon BTS 250	5914250

# Juhtseadised

| Rajaseadekruvi | Turvapiirik |
| --- | --- |
| Lihvlindi alus | Lihvlint |
| Pingutushoob | Kinnitusauk |
| Töölaua hoideauk | SISSE-VÄLJA-lüliti |
| Kinnitusauk | Lihvketta kaitse |
| Lihvagregaadi fikseerkruvi | Töölaud |
| Laua pööramise fikseerkruvi | Lihvketas |
| Masinajalg | Lihvketas |

# Paigaldamine

## Turvapiirik

Võtke turvapiirik, nagu joonisel kujutatud, ja kinnitage see kuuskantkruviga M6 × 1.0-14 ja hammasseibiga. Jälgige kruvi kinnikeeramisel, et kinnitaksite turvapiiriku lihvlindist u 3 mm kõrgusele. Ärge keerake kruvi liiga kinni, sest muidu võite selle üle keerata.

## Töölaud

Võtke töölaud, nagu kõrvaloleval joonisel kujutatud, ja kinnitage laua suport 3 kuuskantkruviga M6 × 1.0-14 ja alusseibidega.

Seejärel hoidke eelmonteeritud töölauda vastu lihvpinki, nagu joonisel kujutatud, ja kinnitage fikseerkruvi ja alusseibiga.

Laua serv tuleb asetada nii, et jääks kuni 2 mm vahe. Nii ei saa toorikud ega sõrmed laua ja lihvketta vahele jääda.

# Seadistamine

#### Märkus.

Enne mis tahes toiminguid masinaga peab selle toide olema lahutatud.

Masina käsitsemine ja sellega seotud toimingute tegemine on lubatud ainult neil, kes on masina käsitsemise ja talitlusega täpselt kursis.

## Töölaua pööramine

Vabastage fikseerkruvi ja seadke töölaud soovitud asendisse. Seejärel keerake fikseerkruvi uuesti kinni.

## Töölaua joondamine

Töölaua joondamiseks täpselt 90° peale võtke täisnurk ja hoidke seda laua peal, nagu joonisel näidatud. Seejärel vabastage laua pööramise lukustuskruvi ja joondage laud. Lõpuks keerake fikseerkruvi uuesti kinni.

#### Märkus

Seda toimingut saab korrata ka töölaua joondamiseks lihvlindi seadise suhtes vertikaalsesse asendisse.

## Vertikaalne lihvimine

Vabastage sisekuuskantvõtmega fikseerkruvi. Viige lihvagregaat soovitud asendisse ja keerake fikseerkruvi uuesti kinni.

## Töölaud vertikaalses lihvasendis

Vertikaalses asendis vastu lihvlinti lihvimiseks võib töölaua monteerida lihvagregaadi külge. Selleks eemaldage turvapiirik.

Viige lihvagregaat kirjelduse kohaselt vertikaalsesse asendisse. Paigaldage töölaud turvapiiriku kinnitusaukude külge.

## Lihvketta vahetamine

Demonteerige töölaud. Vabastage lihvkaitsme mõlemad kruvid ja eemaldage lihvketas. Pange uus lihvketas ja kinnitage seejärel lihvkaitse.

## Lihvlindi vahetamine

Vabastage pingutushoova kohal lihvlindi kinnitus. Tõmmake vana lihvlint ettevaatlikult ära. Tõmmake uus lihvlint peale ja joondage. Seejärel pingutage lihvlinti pingutushoova abil.

#### Märkus

Lihvlindi vahetamise lihtsustamiseks võib lihvagregaadi kergelt üles pöörata. Et lihvlinti oleks kergem maha ja peale tõmmata, liigutage seda edasi-tagasi.

## Lihvlindi jooks

Lihvlindi jooksu saab muuta rajaseadekruviga. Kui lihvlint liigub lihvketta suunas, siis keerake seadekruvi päripäeva. Kui lihvlint liigub lihvkettast eemale, siis keerake seadekruvi vastupäeva. Seejärel liigutage lihvlinti käega ühes suunas ja kontrollige jooksu. Vajaduse korral muutke uuesti jooksu.

# Masina käsitsemine

## Üldosa

Kui soovite, et teie tööl oleks oodatud tulemused, siis pöörake tähelepanu järgmistele tööjuhistele.

#### TÄHELEPANU!

Pöörlevad osad! Töötage mõistlikult. Jälgige, mida te teete. Olge eriti tähelepanelik pöörlevate osade suhtes. Kandke liibuvaid riideid. Jälgige, et pöörlevad osad ei saaks juukseid ega riideesemeid haarata. Kandke juuksevõrku.

Masinaga töötades ei tohi kanda ehteid.

#### Laastude lendamine ja osade laialipaiskumine! Kandke tingimata kaitseprille. Kaitske oma silmi lendavate laastude ja muu puru eest.

#### Iga kord enne töö alustamist toimige järgmiselt.

- Kontrollige kõiki kaableid ja pistikuid.

- Kontrollige, kas töölaud on korralikult kinni kruvitud.

- Arvestage, et erinevate tööde jaoks on vaja erineva teraga lihvkettaid.

- Vaadake enne masina käivitamist, et lihvketas ja -lint saaks vabalt pöörelda ning juuresolevad toorikud neid ei pidurdaks ega blokeeriks.

- Määrige regulaarselt punktide hoolduse järgi.

- Enne masina kasutuselevõttu tuleb käsitsi ettenihkega alati kontrollida, kas lihvlint asetseb keskel.

## BTS 250 sisse-väljalüliti

Masina sisselülitamiseks lükake lüliti kaas lahti ja vajutage umbes sekundi jooksul rohelist lülitit (|).

Masina väljalülitamiseks vajutage sümboliga (O) tähistatud lülitit või lüliti kaant, nagu parempoolsel joonisel näidatud.

Alati, kui soovite masina välja lülitada, võite lüliti kaane alla vajutada.

## Lihvimine lihvlindi peal

Kontrollige, kas turvapiirik on õigesti paigaldatud ja korralikult kinni kruvitud. Suruge toorik joonise järgi mõlema käega ettevaatlikult vastu lihvlinti ja turvapiirikut. Materjali paremaks eemaldamiseks võib toorikut kergelt edasi-tagasi liigutada.

#### Tähelepanu!

Ärge liigselt suruge, sest muidu kulub lihvlint liiga kiiresti. Ärge pange oma sõrmi vastu lihvlinti.

## Servade lihvimine vertikaalses lihvasendis

Viige lihvagregaat kirjelduse kohaselt vertikaalsesse asendisse ja paigaldage töölaud. Hoidke toorikust mõlema käega korralikult kinni ja suruge seda kergelt vastu lihvlinti. Liigutage toorikut kergelt edasi-tagasi.

## Kumerate toorikute lihvimine

Hoidke toorikust mõlema käega korralikult kinni ja toimige vastavalt joonisel näidatule. Lihvige sisekumerusi ainult eesmise juhtrulli juures.

## Ümarate toorikute lihvimine lihvkettal

Hoidke toorikust mõlema käega korralikult kinni ja toimige vastavalt joonisel näidatule.

#### Tähelepanu!

Lihvige ümaraid detaile alati ainult vasakul pool, lihvketta allajooksval küljel, sest muidu võib toorik eemale paiskuda.

## Otsade lihvimine lihvkettal

Kitsa tooriku otste lihvimisel on lihtsam kasutada nurgapiirikuga lihvketast, nagu joonisel kujutatud. Liigutage toorikut seejuures ketta keskelt vasakule poole välja.

#### Tähelepanu!

Lihvige alati vasakul pool, lihvketta allajooksval küljel. Paremal, lihvketta ülesjooksval küljel lihvimisel võib toorik üles paiskuda.

Töölaua serv tuleb asetada nii, et lihvkettani jääks kuni 2 mm vahe. Nii ei saa toorikud ega sõrmed laua ja lihvketta vahele jääda.

## Tõmbeseadme ühendusotsak

Töölaua all paremal on tõmbeseadme ühendamiseks ettenähtud 60 mm ühendusotsak.

# Lihvimisjuhised

Arvestage lihvimisel ohutusjuhiseid ja kasutage masina kaitseseadiseid ning isikukaitsevahendeid (kaitseprille, kuulmiskaitset, turvajalatseid jms).

#### Järgnevalt on viidatud olukordadele, mis võivad vigastada inimesi, kahjustada masinat ja/või keskkonda või tekitada rahalist kahju.

Ärge suruge lihvimisel materjali liiga tugevalt vastu lihvketast.

Jälgige, et pilu töölaua ja lihvketta vahel ei oleks liiga suur.

Eriti õhukeste toorikute puhul on oht, et toorik tõmmatakse pilusse.

Kuna masinal ei ole kinnitusvõimalust, on tähtis, et toorik asetseks võimalikult kogu pinnaga töölaual ja seda saaks kinni hoida.

Jälgige, et lihvketas oleks heas seisundis, ja vahetage kulunud lihvkettad õigel ajal välja. Hea lihvimiskvaliteedi saate ainult laitmatute tööriistadega.

# Puhastamine, hooldus ja korrashoid

Lahutage masin enne puhastus-, hooldus- või korrashoiutööde alustamist alati toitevõrgust.

Märkus

Õlid, määrded ja puhastusvahendid ohustavad keskkonda ning neid ei tohi lasta kanalisatsiooni ega panna olmeprügi hulka. Käidelge need vahendid keskkonnateadlikult. Õli, määrde või puhastusvahendiga immutatud lapid on kergesti süttivad. Koguge puhastuslapid või puhastusvill eraldi suletavasse nõusse ja andke need keskkonnahoidlikku jäätmekäitlusse – ärge pange neid olmeprügi hulka!

## Puhastamine

Masinat tuleks pärast iga kasutuskorda puhastada. Eemaldage väljalülitatud masinalt käsiharja või pintsliga laastud ja tolm.

Laastude käitlemisel juhinduge kohalikest eeskirjadest.

Tähelepanu!

Ärge eemaldage laaste palja käega. Laastud ja tööriistad võivad tekitada vigastusi!

## Hooldus

Määrige juhtrullide laagrikohti korrapäraselt vähemalt iga kümne töötunni tagant kvaliteetse õliga.

Vabastage lihvimiskinnitus ja pange ettenähtud avasse kaks tilka õli (vt joonist). Ärge pange õli liiga palju, sest muidu võib kiilrihm libisema hakata või toorikule õli sattuda. Lõpuks tuleb lihvlint uuesti pingutada ja seadistada jooks.

## Korrashoid

Kulumise tõttu võib tekkida vajadus korrashoiutööde järele.

Tähelepanu!

Korrashoiutöid tohib teha ainult mehaanikateadmistega erialapersonal.

## Rihma vahetamine

Lahutage masin enne puhastus-, hooldus- või korrashoiutööde alustamist alati toitevõrgust.

Eemaldage rihmakorpuse kaas, vabastades ristpeakruvi. Vabastage kolm kinnituskruvi, et rihma lõdvendada. Pange uus rihm peale ja pingutage, torgates ristpeakruvikeeraja abiauku ja surudes rihmakorpuse üles. Keerake kinnituskruvid uuesti kinni (vt lk 14).

# Garantiiteave

Anname oma toodetele garantiitingimuste raames laitmatu kvaliteedi garantii. Asjaomaste määruste kohane 24-kuuline garantiiperiood algab toote üleandmise kuupäevast. Aega tõendage ostutõendiga (kassatšekk, arve, saateleht vms). Hoidke need dokumendid hoolikalt alles.

Garantii ei hõlma loomulikust kulumisest, transpordikahjustustest, ülekoormamisest ega asjatundmatust kasutamisest ja ümberkäimisest tingitud kahjustusi. Materjali- või tootjavigadest tekkinud kahjud kõrvaldatakse tasuta asendustarne või remondiga.

Garantii- või remondijuhtumi korral palume teil pöörduda oma edasimüüja poole.

# Vigade kõrvaldamine

| Viga | Võimalik põhjus | Kõrvaldamine |
| --- | --- | --- |
| Mootor ei käivitu. | SISSE-/VÄLJA-lüliti on kahjustunud. SISSE-lüliti juhe on kahjustunud. Relee on kahjustunud. Mootor on katki. Kaitsmed on katki. | Laske elektrikul masinat kontrollida ja kahjustunud detailid ära vahetada. |
| Masin aeglustub töö ajal. | Töötatakse liiga suure survega. | Suruge toorikut väiksema jõuga. |
| Lihvimisvahend ei pea kaua vastu. | Lihvimisvahend (lihvlint või -ketas) on liiga peene teraga. | Kasutage jämedama teraga lihvketast. |
| Lihvimistulemus on halb. | Lihvimisvahend on liiga jämeda teraga. | Kasutage peenema teraga lihvketast. |
| Lihvimisnurk ei sobi. | Töölaual või nurgikul seadistatud lihvimisnurk ei sobi. | Kontrollige nurka ja seadistage see vajaduse korral uuesti. |
| Lihvketas töötab optiliselt ebaühtlaselt. | Lihvlint on valesti peale pandud. | Reguleerige lihvlindi jooks üle. |
| Lihvketas jookseb ajamiketastelt maha. | Lihvlint on valesti peale pandud. | Reguleerige lihvlindi jooks üle. |
| Puit põleb lihvimisel. | Lihvketas või -lint on määrdeainega üle tõmmatud. Toorikut survestatakse liiga tugevalt. | Pange uus lihvlint või –ketas peale. Vähendage toorikule avaldatavat survet. |

# EÜ vastavusdeklaratsioon

Masinadirektiivi 2006/42/EÜ lisa II 1.A kohaselt

#### Tootja/turuletooja:	Stürmer Maschinen GmbH

#### Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26

#### D-96103 Hallstadt

Tootegrupp:	Metallkraft®-i metallitöötlusmasinad

#### Masina tähistus:	BTS 150 / BTS 250

Masina tüüp:	lint- ja ketaslihvpink

Artiklinumber:	5904150 / 5904250

#### Seerianumber:

#### Ehitusaasta:	20

#### Vastab kõigile ülaltoodud direktiivi asjakohastele nõuetele ning teistele (alltoodud) kohalduvatele direktiividele, sealhulgas deklaratsiooni esitamise hetkel kehtinud muudatustele.

Kohalduvad ELi direktiivid:	2006/95/EÜ	Madalpingedirektiiv

2006/42/EÜ	Masinadirektiiv

#### Rakendati järgmisi ühtlustatud standardeid:

DIN EN 60204-1	Masinate ohutus. Masinate elektriseadmestik. Osa 1: Üldnõuded; saksakeelne redaktsioon EN 60204-1:2006

EN ISO 12100-1:2003	Masinate ohutus. Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 1: Põhiterminoloogia, metoodika (ISO 12100-1:2003)

EN ISO 12100-2:2003	Masinate ohutus. Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 2: Tehnilised põhimõtted (ISO 12100-2:2003)

Dokumentatsiooni eest
vastutav isik:	Kilian Stürmer, Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt

Hallstadt, 01.12.2009

Kilian Stürmer

tegevdirektor

# Varuosade tellimine

Varuosi võib tellida volitatud edasimüüjalt või otse tootjalt. Esitage päringute või varuosatellimuste korral järgmised andmed:

- seadme tüüp;

- artiklinumber;

- positsiooninumber;

- ehitusaasta;

- hulk;

- soovitud saatmisviis (postiga, prahiga, meritsi, õhutsi, ekspressiga);

- sihtkoha aadress.

Varuosatellimusi, milles eelnimetatud andmed puuduvad, võidakse mitte arvestada. Kui saatmisviisi andmed puuduvad, toimib tarnija oma äranägemise järgi.

Seadmetüübi, artiklinumbri ja ehitusaasta andmed leiate tüübisildilt.

#### Näide

Lint- ja ketaslihvpingile BTS 150 on vaja tellida lihvalus.

Seadme tüüp:	lint- ja ketaslihvpink BTS 150

Artiklinumber:	5904150

Positsiooninumber:	04

Tellimisnumber:	0-5904150-04

Tellimisnumber koosneb artikli- ja positsiooninumbrist ning artiklinumbri ees olevast kohast.

- Tootenumbri ette tuleb kirjutada 0.

- Ka positsiooninumbrite 1–9 ette tuleb kirjutada 0.

# BTS 150 koostejoonis

# BTS 250 koostejoonis

# Text boxes

BTS SEERIA

4

3

5

2

6

1

7

8

9

10

16

15

14

13

12

11

seib

turvapiirik

kruvi

kahvel-

võti

töölaud

laua suport

alusseib

kruvi

alusseib

fikseer-

kruvi

laua suport

töölaud

fikseer-

kruvi

vinkel

skaala

fikseerkruvi

töölaud

turvapiirik

lihvlindi alus

sisekuus-

kantkruvi

sisekuus-

kantvõti

kinnitusaugud

fikseerkruvi

alusseib

lihvketas

kruvi

kaitse

lihvketas

pingutushoob

rajaseadekruvi

piirik

toorik

lihvlint

lihvlint

lihvagregaat

toorik

töölaud

ajamirull

juhtrull

toorik

kese

lihvketas

toorik

nurgapiirik

toorik

kese

ÕLI SIIA

laagrid

juhtrull

pingutus-

hoob

kruvikeeraja

reguleerimisauk

rihm