Kasutusjuhend

Ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO

Lugupeetud klient!

Täname teid Aircrafti toote ostu eest. Meie tooted ja masinad pakuvad parimat kvaliteeti ja tehniliselt optimaalseid lahendusi ning paistavad silma suurepärase hinna ja tulemuse suhte poolest. Pidevad edasiarendused ja tooteuuendused tagavad igal ajal tehnika ajakohasuse ja ohutuse.

Enne tööriista kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja õppige tööriista tundma. Hoolitsege ka selle eest, et kõik tööriista kasutavad isikud loeksid kõigepealt läbi kasutusjuhendi. Hoidke kasutusjuhend hoolikalt alles, et küsimuste korral sealt abi otsida.

Teave

Kasutusjuhend sisaldab andmeid, mida kasutaja vajab tööriista nõuetekohaseks kasutamiseks ja hooldamiseks ning ohutusnõuete järgimiseks. Kasutusjuhendis kirjeldatakse kõiki ohutuse seisukohast olulisi toiminguid, millest kasutaja peab kindlasti kinni pidama. Hoolduse peatükis kirjeldatakse, kuidas tuleb tööriista hooldada ja milliste funktsioonide talitlust kontrollida.

Kasutusjuhendis olevad joonised ja teave ei pruugi täpselt vastata teie tööriista mudelile. Tootja pingutab pidevalt toodete paremaks muutmise ja uuendamise nimel. Seetõttu võidakse ette teatamata teha toote juures optilisi ja tehnilisi muudatusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja eksida.

Kui teil tekib seoses käesoleva kasutusjuhendiga mingeid parandusettepanekuid, andke nendest meile teada, et me saaksime neid arvesse võtta ja pakkuda klientidele seeläbi paremaid teenuseid.

Kasutusjuhendis on kindlaks määratud tööriista kasutusotstarve, lisaks sisaldab kasutusjuhend kogu vajalikku teavet tööriista ohutu ja õige kasutamise kohta. Kasutusjuhendis sisalduvatest juhistest täpne kinnipidamine tagab inimeste ohutuse, tööriista ohutu ja ökonoomse kasutamise ning pika kasutusea.

Ülevaatlikkuse huvides on kasutusjuhend jagatud osadeks, milles käsitletakse kõige olulisemaid teemasid. Olulised kohad tekstis on trükitud paksus kirjas ja tähistatud alljärgnevate sümbolitega.

NB!

Olukorrad, mis võivad põhjustada kahju inimestele, tööriistadele ja/või ümbrusele või tuua kaasa finantskaotusi.

NB!

Kandke kaitseprille. Vigastusoht!

NB!

Enne tööleasumist eraldage tööriist suruõhuallikast. Vigastusoht!

Sõna "tööriist" asendab kasutusjuhendis kõne all oleva seadme tavalist kaubanime (vt esilehte).

Sõna "spetsialistid" tähistab inimesi, kes suudavad kogemuste, tehnilise koolituse ja teadmiste alusel teha vajalikke töid ning tööriista kasutamise ja hooldamise ajal ära tunda võimalikke ohuolukordi ja neid ennetada.

Kui teil on veel küsimusi, võtke palun ühendust volitatud edasimüüjaga.

1.	Otstarbekohane kasutamine

Ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO on kompaktne, käepärane, suruõhuga töötav tööriist, mis võimaldab töötada raskesti ligipääsetavates kohtades. Sobib eelkõige puitmaterjali ja autokerede tasaste ning kumerate pealispindade lihvimiseks. Tööriist on varustatud imemissüsteemiga (kuue auguga lihvtald) ning imivooliku ja tekstiilfilterkotiga. Ergonoomiline käepide on plastist, mistõttu see ei libise käes ja vibreerib minimaalselt.

NB!

Kasutada võib ainult tehniliselt laitmatus seisundis tööriista. Võimalikud rikked tuleb kohe kõrvaldada. Tööriista omavolilised muudatused või otstarbevastane kasutamine või ohutusjuhiste või kasutusjuhendi eiramine välistavad tootja vastutuse selle tagajärjel inimestele või esemetele tekkivate kahjude eest ja toovad kaasa garantiiõiguse lõppemise!

2.	Ohutusjuhised

Üldist

Märkus

Enne tööriista kasutamist, hooldamist või remontimist tuleb kasutus- ja hooldusjuhised hoolikalt läbi lugeda. Tööriista võivad kasutada ja sellega töötada ainult isikud, kes tunnevad täpselt tööriista kasutamispõhimõtteid ja tööviisi. Tööriista võivad kasutada ainult spetsialistid.

NB!

Tööriista võivad remontida, hooldada ja täiustada ainult spetsialistid eeldusel, et see on välja lülitatud (eraldatud õhutoitest)!

- Tööriistaga töötamisel ei tohi kunagi panna käsi pöörlevate osade lähedusse!

- Terava servaga laaste ei tohi eemaldada käega ega ära puhuda. Kasutage selleks käsiharja või pintslit!

- Kasutage kaitseseadiseid ja kinnitage need kindlalt. Ärge töötage kunagi ilma kaitseseadisteta ja hoidke need töökorras. Kontrollige nende töökorras olekut enne tööga alustamist.

- Hoidke tööriist ja selle ümbrus alati puhas. Hoolitsege piisava valgustuse eest.

- Tööriista ehitust ei tohi muuta, samuti ei tohi tööriista kasutada muuks kui tootja poolt ette nähtud tööde tegemiseks.

- Ärge kasutage tööriista, kui põete keskendumist takistavaid haigusi või olete narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Ärge töötage, kui olete üleväsinud.

- Pärast paigaldus- või remonttöid eemaldage enne tööriista sisselülitamist selle küljest tööriistavõti ja teised lahtised osad.

- Pidage kinni kõikidest tööriista ohutusjuhistest ning hoidke ohutusteave laitmatus ja loetavas seisukorras.

- Hoidke lapsed ja tööriista mittetundvad inimesed tööriista töökeskkonnast eemal.

- Tööriista võivad kasutada, seadmestada ja hooldada ainult isikud, kes asja tunnevad ning keda on ohtudest teavitatud.

- Kandke tihedalt ümber keha hoidvaid tööriideid, kaitseprille, kaitsekindaid ja kõrvaklappe. Siduge pikad juuksed kokku. Enne töötamist võtke kindlasti ära kell, käevõrud, ketid ja sõrmused.

- Kõrvaldage kohe häired, mis vähendavad ohutust.

- Hoidke tööriista niiskuse eest (korrosioonioht!).

- Ärge jätke surve all olevat tööriista järelevalveta.

- Iga kord enne tööriista kasutamist veenduge, et ükski osa ei ole kahjustunud. Kahjustunud osad tuleb kohe välja vahetada, et vältida ohuallikaid!

- Ärge koormake tööriista üle! Töö on tulemuslikum ja ohutum, kui töötate etteantud võimsuspiirkonnas.

- Võimalike ohtude ja õnnetusriskide vältimiseks kasutage ainult originaalvaruosasid ja -tarvikuid.

Ohutuse erijuhised

- Kasutage tööriista ainult lubatud töösurvega.

- Kasutage energiaallikana ainult suruõhku ja mitte teisi surve all olevates anumates saadaolevaid gaase (nt gaasipudelid).

- Kasutamise ajal jälgige, et hoiate tööriista käes kindlalt ja tugevasti ning et see on õigesti tasakaalustatud, et ära hoida kahjustusi või vigastusi.

- Enne kasutamist veenduge, et ei ole tekkinud kahjustusi.

- Pärast kasutamist tuleb tööriist eraldada suruõhutoitest ja seejärel puhastada.

- Suruõhuga võib tööriista ühendada ainult kiirsulgurühenduse abil.

- Veenduge, et kõik ühendused on kindlalt ja tugevasti kinnitatud.

- Tööriista ei tohi mingil juhul suunata inimeste või loomade poole (marrastusvigastuste oht).

- Kui te tööriista ei kasuta, vabastage lülitusklahv.

- Enne tööriista andmist teistele inimestele, hooldustööde tegemist või kahjustunud osade asendamist tuleb tööriist eraldada suruõhutoitest.

- Maksimaalset rõhku (vt peatükki "Tehnilised andmed") ei tohi ületada ja see tuleb seadistada suruõhutoite juures oleva filtersurveregulaatoriga.

- Kinnitage töödeldav ese nii, et see ei libiseks, ja keerake kinnitused kindlalt kinni.

- Tööriistaga töötamise ajal ei tohi puudutada lihvimisvahendeid, sest need võivad tekitada marrastusi või lõikehaavu.

Teised ohud

Isegi kui järgitakse kõiki ohutuseeskirju ja tööriista kasutatakse eeskirjade kohaselt, jäävad järele veel järgmised ohud:

- eemale paiskuvatest toorikutest või toorikuosadest tingitud vigastused;

- müra tõttu tekkivad ohud (kasutage kõrvaklappe!).

Märkus

Iga pneumaatilise tööriista kasutamine on seotud ka mitmesuguste teiste ohtudega. Kõikide tööde (ka kõige lihtsamate) tegemisel on vaja olla äärmiselt ettevaatlik ja hoolikas. Ohutu töötamine sõltub teist endast!

3.	Tehnilised andmed

Mudel	ESS 150 Komposit PRO

Artikli number	240 3450

* Min surve	2,0 bar

* Max surve	6,3 bar

Lihvtalla läbimõõt	150 mm

Õhuühendus	¼" pistiknippel

Õhutarve	350 l/min

Pöörete arv	10 000 p/min	167 korda sekundis ???

Kaal	0,9 kg

Töösamm	5,0 mm

*	Surveandmed väljendavad tööriista sisendsurvet. Et tasakaalustada toitejuhtmes tekkivaid kadusid, tuleb valida sellele vastav suruõhuallika seadistussurve.

4.	Käsitsemiselemendid

1	Lihvtald

2	Reguleerimiskruvi

3	Suruõhuühendus

4	Imivoolik

5	Lülitusklahv

5.	Käsitsemine

5.1	Kasutuselevõtt

Ekstsentriklihvija kasutamiseks on teil vaja vähemalt 25-liitrise mahutiga kompressorit, mille minimaalne täitevõimsus on 100 l/min. Tekitatav õhk peab olema puhastatud, kondensaadi- ja õlivaba. Enne esmakordset kasutuselevõttu lisage tööriista õhuühendusse kindlasti paar tilka Aircrafti spetsiaalset suruõhuõli, et tagada kohe hea määrimine. Kruvige kaasasolev ühendustila suruõhuühenduse (3) külge. Vajutage sobiva terasuurusega lihvpaber tugevasti lihvtallale (1), seda hoiab õiges kohas paigal takjakinnitus.

5.2	Ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO kasutamine

1.	Seadistage kompressoril soovitud töörõhk. Veenduge, et see ei ületa maksimaalset rõhku (vt peatükki "Tehnilised andmed").

2.	Ühendage ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO sobiva suruõhuallikaga. Kasutage ühendamiseks kiirühendusega varustatud painduvat suruõhuvoolikut. Suruge ekstsentriklihvija suruõhuühendus kiirsulgurühendusse. Lukustumine toimub automaatselt. Lülitusklahvile (5) vajutamine paneb ekstsentriklihvija tööle.

Lihvpaberi vahetamiseks eraldage ekstsentriklihvija suruõhuallikast. Veenduge, et ekstsentriklihvija surutakse töödeldava pinna vastu ainult kergelt. Kui lihvimisvõimsus on liiga väike, vahetage lihvpaber või valige teine terasuurus. Lukustuse avamiseks tuleb ekstsentriklihvija suruda vastu suruõhuvoolikut ja kiirsulgurühenduse ühendushülss tagasi tõmmata. Sealjuures hoidke suruõhuvoolikut ja ekstsentriklihvijat tugevasti käes, et takistada tagasilööki!

3.	Pärast töö lõpetamist eraldage tööriist suruõhuallikast.

NB!

Selleks et tööriista kasutusiga oleks võimalikult pikk, tuleb tööriista piisavalt õlitada. Õlitamiseks on mitu võimalust:

-	kui kasutate kompressori hooldusüksust, millel on õliti;

-	kui kasutate otse suruõhujuhtmesse ehitatud õlitit;

-	kui lisate töötamise käigus iga 15 minuti järel suruõhuühendusse u 3-5 tilka pneumoõli.

6.	Hooldus, korrashoid ja puhastamine

NB!

Iga kord enne hooldus-, korrashoiu- ja puhastustöid eraldage tööriist suruõhutoitest. Neid töid võivad teha ainult spetsialistid.

1.	Pange tööriist hoiule puhta ja kuivana.

2.	Õhuvoolikuid tuleb korrapäraste ajavahemike järel kontrollida, et need ei ole kahjustunud ega leki.

3.	Kahjustunud voolikud tuleb välja vahetada.

4.	Suruõhu hooldusüksust tuleb kontrollida korrapäraste ajavahemike järel. Vajaduse korral lisage õli. 
Tööriista tuleb iga nädal puhastada mustusest ja lihvimistolmust. Korrapärane puhastamine hõlbustab ekstsentriklihvijaga töötamist.

5.	Kontrollige korrapäraselt, kas kruviühendused on kindlalt ja tihedalt kinni. Vajaduse korral pingutage neid.

7.	Vigade kõrvaldamine

NB!

Kui esineb üks alltoodud vigadest, lõpetage kohe ekstsentriklihvijaga ESS 150 Komposit PRO töötamine. Muidu võite saada tõsiseid vigastusi või kahjustada tööriista. Kõiki remontimis- või väljavahetamistöid võivad teha ainult kvalifitseeritud ja koolituse läbinud spetsialistid. Enne mis tahes toiminguid tuleb tööriist kõigepealt suruõhuallikast eraldada.

| Vea kirjeldus | Võimalikud põhjused, abi |
| --- | --- |
| Lülitusklahvile vajutades ei hakka tööriist tööle. | Lülitusklahv on defektne. Vahetage see välja. Puudub ühendus suruõhuallikaga. |
| Lihvtald liigub ebaühtlaselt. | Lihvtald on kulunud ja see tuleb asendada uuega. |
| Lihvpaber ei püsi enam paigal. | Lihvpaber tuleb asendada uuega (takjakinnitus). |
| Lihvtald ja -paber ei ole kindlalt ühendatud. | Lihvtald tuleb asendada uuega. |
| Õhukadu korpuses. | Erinevad veavõimalused. Võtke seade lahti, puhastage ja vahetage defektsed osad välja. |
| Lihvimisvõimsus väheneb. | Õhusurve on liiga väike. Reguleerige õhusurvet. Lihvpaber on kulunud. Asendage see uuega. |

8.	Garantiitõend

Meie toote laitmatutele omadustele kehtib garantii meie garantiitingimuste alusel. Seaduste ja asukohamaa määruste järgi algab 24-kuuline garantiiaeg toote üleandmisega. Ajahetke tõestage palun ostukviitungiga (kassatšekk, arve, saateleht vms). Hoidke neid dokumente hoolikalt alles.

Garantii ei kehti transpordikahjustuste korral ega nende kahjustuste korral, mis on tekkinud normaalsest kulumisest, ülekoormusest või valest käsitsemisest. Kahjustused, mis on tekkinud materjali- või tootmisvea tõttu, kõrvaldatakse tasuta remontimise käigus või saadetakse asendustoode.

Garantiijuhtumi või remondivajaduse korral pöörduge palun edasimüüja poole.

9.	Ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO koostejoonis

10.	Varuosade nimestik

| Nr | Nimetus | Kogus | Nr | Nimetus | Kogus | Nr | Nimetus | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Regulaator | 1 | 19 | Kinnitusrõngas | 1 | 35 | Kinnitusrõngas | 1 |
| 02 | O-rõngas | 2 | 20 | Laager (6000ZZ) | 1 | 36 | Padrun | 1 |
| 03 | Kinnitusrõngas | 1 | 21 | Otsaplaat | 1 | 37 | Korpuse kaas | 1 |
| 04 | O-rõngas | 1 | 22 | Rootorilehed | 5 | 38 | Kruvi | 4 |
| 05 | Ventiil | 1 | 23 | Rootor | 1 | 39 | Rõngas | 1 |
| 06 | Alusseib | 1 | 24 | Silinder | 1 | 40 | Lihvtald (5 tolli) | 1 |
| 07 | Alusseib | 1 | 25 | O-rõngas | 1 | 40 | Lihvtald (6 tolli) | 1 |
| 08 | Ventiil | 1 | 26 | Ketas | 1 | 41 | Võti | 1 |
| 09 | Vedru | 1 | 27 | Laager (6002ZZ) | 1 | 42A | Adapter (S5, S6) | 1 |
| 10 | Õhuühendus | 1 | 28 | Kinnitusseib | 2 | 42B | Adapter (2S6) | 1 |
| 11 | Padrun | 1 | 29 | Ketas | 1 | 43 | Padrun (S5, S6) | 1 |
| 12 | O-rõngas | 1 | 30 | Vedruseib | 1 | 44A | Adapter (C5, C6) | 1 |
| 13 | Imimansett | 1 | 31 | Tasakaalustusvõll | 1 | 44B | Adapter (2C6) | 1 |
| 14 | Mutter | 1 | 31 | Tasakaalustusvõll | 1 | 45 | Kaitse (S5, S6) (C5, C6) | 1 |
| 15 | Lülitusklahv | 1 | 32 | Kinnitusrõngas | 1 | 46 | Voolik (S5, S6) | 1 |
| 16 | Tihvt | 1 | 33 | Laager (6001LU) | 1 | 47 | Koonuspadrun | 1 |
| 17 | Korpus | 1 | 33 | Laager (6001) | 1 | 48 | Kaitse (2S6, 2C6) | 1 |
| 18 | Plastpuks | 2 | 34 | Tihvt | 1 | 49 | Tihvt | 1 |

Varuosade tellimiseks kasutage järgmisi andmeid:

-	tööriista nimetus (ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO);

-	tööriista artiklinumber ja varuosa number (nt 0 - 240 3450 - 17);

-	varuosa nimetus (korpus);

-	tellimiskogus.

11.	CE vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et allnimetatud tööriista kavand ja konstruktsioon ning meie poolt turule viidud variant vastavad EÜ direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Kui tööriista muudetakse meiega kooskõlastamata, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Müük:	Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

A-4921 Hohenzell

Masina nimetus:	Ekstsentriklihvija ESS 150 Komposit PRO

Masina tüüp:	Pneumaatiline ekstsentriklihvija

Artikli number:	240 3520

Vastavad EÜ direktiivid:	98/37/EÜ (masinadirektiiv)

Kohaldati järgmisi ühtlustatud standardeid:

DIN EN 292 (masinate ohutus)

DIN EN 294 (masinate ohutus - ohutud kaugused)

DIN EN 62079 (juhendite koostamine - liigendus, sisu ja esitus) (IEC 62079:2001)

Klaus Hütter (juhatuse liige)

Hohenzell, 01.01.2007

| Müük Saksamaal: Aircraft Kompressoren Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26 D-96103 Hallstadt/Bamberg Tel ++49 095 196 5550 Faks ++49 095 1965 5555 E-post info@aircraft-kompressoren.com http://www.aircraft-kompressoren.com | Müük Austrias: Aircraft Kompressorenbau GmbH Gewerbestraße Ost 6 A-4921 Hohenzell Tel ++43 077 5370 9290 Faks ++43 0775 3709 2999 E-post info@aircraft.at http://www.aircraft.at |
| --- | --- |

Käesoleva kasutusjuhendi sisu on Aircrafti ainuomand.

Kirjeldus koostati parima äranägemise järgi.

Kasutusjuhend on ette nähtud ainult kasutajale ja tema personalile. Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei ole lubatud paljundada ega edastada, kui selleks puudub Aircrafti ükskõik millises vormis kirjalik nõusolek.

# Text boxes

Reguleerimiskruvi 2 selgitus