Kasutusjuhend

Ketaslõikur WS 125 PRO

Lugupeetud klient!

Täname teid Aircrafti toote ostu eest. Meie tooted ja masinad pakuvad parimat kvaliteeti ja tehniliselt optimaalseid lahendusi ning paistavad silma suurepärase hinna ja tulemuse suhte poolest. Pidevad edasiarendused ja tooteuuendused tagavad igal ajal tehnika ajakohasuse ja ohutuse.

Enne tööriista kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja õppige tööriista tundma. Hoolitsege ka selle eest, et kõik tööriista kasutavad isikud loeksid kõigepealt läbi kasutusjuhendi. Hoidke kasutusjuhend hoolikalt alles, et küsimuste korral saaksite sealt abi otsida.

Teave

Kasutusjuhend sisaldab andmeid, mida kasutaja vajab tööriista nõuetekohaseks kasutamiseks ja hooldamiseks ning ohutusnõuete järgimiseks. Kasutusjuhendis kirjeldatakse kõiki ohutuse seisukohast olulisi toiminguid, millest kasutaja peab kindlasti kinni pidama. Hoolduse peatükis kirjeldatakse, kuidas tuleb tööriista hooldada ja milliste funktsioonide talitlust kontrollida.

Kasutusjuhendis olevad joonised ja teave ei pruugi teie tööriista mudelile täpselt vastata. Tootja pingutab pidevalt toodete paremaks muutmise ja uuendamise nimel. Seetõttu võidakse ette teatamata teha toote juures optilisi ja tehnilisi muudatusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja eksida.

Kui teil tekib seoses käesoleva kasutusjuhendiga mingeid parandusettepanekuid, andke nendest meile teada, et me saaksime neid arvesse võtta ja pakkuda klientidele seeläbi paremaid teenuseid.

Kasutusjuhendis on kindlaks määratud tööriista kasutusotstarve, lisaks sisaldab kasutusjuhend kogu vajalikku teavet tööriista ohutu ja õige kasutamise kohta. Kasutusjuhendis sisalduvatest juhistest täpne kinnipidamine tagab inimeste ohutuse, tööriista ohutu ja ökonoomse kasutamise ning pika kasutusea.

Ülevaatlikkuse huvides on kasutusjuhend jagatud osadeks, milles käsitletakse kõige olulisemaid teemasid. Olulised kohad tekstis on trükitud paksus kirjas ja tähistatud alljärgnevate sümbolitega.

NB!

Olukorrad, mis võivad põhjustada kahju inimestele, tööriistadele ja/või ümbrusele või tuua kaasa finantskaotusi.

NB!

Kandke kaitseprille. Vigastusoht!

NB!

Enne tööleasumist eraldage tööriist suruõhuallikast. Vigastusoht!

Sõna "tööriist" asendab kasutusjuhendis kõne all oleva seadme tavalist kaubanime (vt esilehte).

Sõna "spetsialistid" tähistab inimesi, kes suudavad kogemuste, tehnilise koolituse ja teadmiste alusel teha vajalikke töid ning tööriista kasutamise ja hooldamise ajal ära tunda võimalikke ohuolukordi ja neid ennetada.

Kui teil on veel küsimusi, võtke palun ühendust volitatud edasimüüjaga.

1.	Otstarbekohane kasutamine

Ketaslõikur WS 125 PRO on pöörlev suruõhuga töötav käsitööriist lihvimiseks. Kasutatud õhk väljub korpuse küljelt. See tähendab, et tolmukeerist ei teki. Lihvkettaid saab lihtsalt ja kiiresti vahetada. Lülitusklahvil on klahvikaitse, mis hoiab ära tahtmatu sisselülitamise.

Ketaslõikur sobib sellisteks töödeks nagu lihvimine, kraatimine, eraldamine ja rooste eemaldamine. Väike kaal, võimalus tööriista mugavalt kaasas kanda ja kompaktne konstruktsioon võimaldavad väsimata töötada ka raskesti ligipääsetavates kohtades.

NB!

Kasutada võib ainult tehniliselt laitmatus seisundis tööriista. Võimalikud rikked tuleb kohe kõrvaldada.

Tööriista omavolilised muudatused või otstarbevastane kasutamine või ohutusjuhiste või kasutusjuhendi eiramine välistavad tootja vastutuse selle tagajärjel inimestele või esemetele tekkivate kahjude eest ja toovad kaasa garantiiõiguse lõppemise!

2.	Ohutusjuhised

2.1	Üldist

Märkus

Enne tööriista kasutamist, hooldamist või remontimist tuleb kasutus- ja hooldusjuhised hoolikalt läbi lugeda. Tööriista võivad kasutada ja sellega töötada ainult isikud, kes tunnevad täpselt tööriista kasutamispõhimõtteid ja tööviisi. Tööriista võivad kasutada ainult spetsialistid.

NB!

Tööriista võivad remontida, hooldada ja täiustada ainult spetsialistid eeldusel, et see on välja lülitatud (eraldatud õhutoitest)!

- Tööriistaga töötamisel ei tohi kunagi panna käsi pöörlevate osade lähedusse!

- Terava servaga laaste ei tohi eemaldada käega ega ära puhuda. Kasutage selleks käsiharja või pintslit!

- Kasutage kaitseseadiseid ja kinnitage need kindlalt. Ärge töötage kunagi ilma kaitseseadisteta ja hoidke need töökorras. Kontrollige nende töökorras olekut enne tööga alustamist.

- Hoidke tööriist ja selle ümbrus alati puhas. Hoolitsege piisava valgustuse eest.

- Tööriista ehitust ei tohi muuta, samuti ei tohi tööriista kasutada muuks kui tootja poolt ette nähtud tööde tegemiseks.

- Ärge kasutage tööriista, kui põete keskendumist takistavaid haigusi või olete narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Ärge töötage, kui olete üleväsinud.

- Pärast paigaldus- või remonttöid eemaldage enne tööriista sisselülitamist selle küljest tööriistavõti ja teised lahtised osad.

- Pidage kinni kõikidest tööriista ohutusjuhistest ning hoidke ohutusteave laitmatus ja loetavas seisukorras.

- Hoidke lapsed ja tööriista mittetundvad inimesed tööriista töökeskkonnast eemal.

- Tööriista võivad kasutada, seadmestada ja hooldada ainult isikud, kes asja tunnevad ning keda on ohtudest teavitatud.

- Kandke tihedalt ümber keha hoidvaid tööriideid, kaitseprille, kaitsekindaid ja kõrvaklappe. Siduge pikad juuksed kokku. Enne töötamist võtke kindlasti ära kell, käevõrud, ketid ja sõrmused või kandke kindaid (pöörlevad osad!).

- Kõrvaldage kohe häired, mis vähendavad ohutust.

- Hoidke tööriista niiskuse eest (korrosioonioht!).

- Ärge jätke surve all olevat tööriista järelevalveta.

- Ärge kasutage kunagi tööriista süttivate vedelike ja gaaside läheduses (plahvatusoht tööriistast lendavate sädemete tõttu!).

- Iga kord enne tööriista kasutamist veenduge, et ükski osa ei ole kahjustunud. Kahjustunud osad tuleb kohe välja vahetada, et ohuallikaid vältida!

- Ärge koormake tööriista üle! Töö on tulemuslikum ja ohutum, kui töötate etteantud võimsuspiirkonnas.

- Võimalike ohtude ja õnnetusriskide vältimiseks kasutage ainult originaalvaruosasid ja -tarvikuid.

2.2	Ohutuse erijuhised

- Kasutage tööriista ainult lubatud töösurvega.

- Kasutage energiaallikana ainult suruõhku ja mitte teisi surve all olevates anumates saadaolevaid gaase (nt gaasipudelid).

- Kasutamise ajal jälgige, et hoiate tööriista käes kindlalt ja tugevasti ning et see on õigesti tasakaalustatud, et ära hoida kahjustusi või vigastusi.

- Enne kasutamist kontrollige, et ei ole tekkinud kahjustusi.

- Pärast kasutamist tuleb tööriist suruõhutoitest eraldada ja seejärel puhastada.

- Suruõhuga võib tööriista ühendada ainult kiirsulgurühenduse abil.

- Veenduge, et kõik ühendused on kindlalt ja tugevasti kinnitatud.

- Tööriista ei tohi mingil juhul suunata inimeste või loomade poole (marrastus- ja lõikevigastuste oht).

- Kui te tööriista ei kasuta, vabastage lülitusklahv.

- Enne tööriista andmist teistele inimestele, hooldustööde tegemist või kahjustunud osade asendamist tuleb tööriist eraldada suruõhutoitest.

- Maksimaalset rõhku (vt peatükki "Tehnilised andmed") ei tohi ületada ja see tuleb seadistada suruõhutoite juures oleva filtersurveregulaatoriga.

- Kinnitage töödeldav ese nii, et see ei libiseks, ja keerake kinnitused kindlalt kinni.

- Tööriistaga töötamise ajal ei tohi puudutada lihvimisvahendeid, sest need võivad tekitada marrastusi või lõikehaavu.

2.3	Teised ohud

Isegi kui järgitakse kõiki ohutuseeskirju ja tööriista kasutatakse eeskirjade kohaselt, jäävad järele veel järgmised ohud:

- eemale paiskuvatest toorikutest või toorikuosadest tingitud vigastused;

- müra tõttu tekkivad ohud (kasutage kõrvaklappe!).

Märkus

Iga pneumaatilise tööriista kasutamine on seotud ka mitmesuguste teiste ohtudega. Kõikide tööde (ka kõige lihtsamate) tegemisel on vaja olla äärmiselt ettevaatlik ja hoolikas. Ohutu töötamine sõltub teist endast!

3.	Tehnilised andmed

Mudel	WS 125 PRO

Artikli number	240 3470

* Min surve	2,0 bar

* Max surve	6,3 bar

Õhuühendus	¼" pistiknippel

Õhutarve	490 l/min

Kaal	1,7 kg

Pöörete arv	10 000 p/min	Kas kettad peavad sellele vastu?

Kinnituskoht	22 mm

*	Surveandmed väljendavad tööriista sisendsurvet. Et tasakaalustada toitejuhtmes tekkivaid kadusid, tuleb valida sellele vastav suruõhuallika seadistussurve.

4.	Käsitsemiselemendid

1	Kinnitusmutter

2	Kaitsekate

3	Käepide

4	Lülitusklahv

5	Korpus

6	Kasutatud õhu otsak

5.	Käsitsemine

5.1	Kasutuselevõtt

Ketaslõikuri kasutamiseks on teil vaja vähemalt 25-liitrise mahutiga kompressorit, mille minimaalne täitevõimsus on 100 l/min. Tekitatav õhk peab olema puhastatud, kondensaadi- ja õlivaba. Enne esmakordset kasutuselevõttu lisage tööriista õhuühendusse kindlasti paar tilka Aircrafti spetsiaalset suruõhuõli, et tagada kohe hea määrimine. Kruvige kaasasolev pistiknippel suruõhuühenduse külge. Kinnitusmutri (1) vabastamiseks keerake seda paremale ja asetage kohale soovitud lihvketas. Kinnitusmutri (1) pingutamiseks keerake seda vasakule. Enne ketaslõikuri kasutuselevõttu veenduge, et lihvketas on kindlalt paigas. Lihvketta vahetamiseks eemaldage kinnitusmutter (1). Nüüd saate lihvketta kohale asetada. Keerake kinnitusmutter (1) jälle kohale ja kõvasti kinni.

5.2	Ketaslõikuri WS 125 PRO kasutamine

1.	Seadistage kompressoril soovitud töörõhk. Veenduge, et see ei ületa maksimaalset rõhku (vt peatükki "Tehnilised andmed").

2.	Ühendage ketaslõikur WS 125 PRO sobiva suruõhuallikaga. Kasutage ühendamiseks kiirühendusega varustatud painduvat suruõhuvoolikut. Suruge ketaslõikuri suruõhuühendus kiirsulgurühendusse. Lukustumine toimub automaatselt. Nüüd võite ketaslõikuri töödeldava pinna juurde viia. Alles nüüd võib ketaslõikuri lülitusklahvile (4) vajutades tööle panna. (Enne pöörake klahvikaitset.)

Lukustuse avamiseks tuleb ketaslõikur WS 125 PRO suruda vastu suruõhuvoolikut ja tõmmata tagasi kiirsulgurühenduse ühendushülss. Sealjuures hoidke suruõhuvoolikut ja ketaslõikurit tugevasti käes, et tagasilööki takistada!

3.	Pärast töö lõpetamist eraldage tööriist suruõhuallikast.

NB!

Selleks et tööriista kasutusiga oleks võimalikult pikk, tuleb tööriista piisavalt õlitada. Õlitamiseks on mitu võimalust:

-	kui kasutate kompressori hooldusüksust, millel on õliti;

-	kui kasutate otse suruõhujuhtmesse ehitatud õlitit;

-	kui lisate töötamise käigus iga 15 minuti järel suruõhuühendusse u 3-5 tilka pneumoõli.

6.	Hooldus, korrashoid ja puhastamine

NB!

Iga kord enne hooldus-, korrashoiu- ja puhastustöid eraldage tööriist suruõhutoitest. Neid töid võivad teha ainult spetsialistid.

1.	Pange tööriist hoiule puhta ja kuivana.

2.	Õhuvoolikuid tuleb korrapäraste ajavahemike järel kontrollida, et need ei ole kahjustunud ega leki. Kahjustunud voolikud tuleb välja vahetada.

3.	Suruõhu hooldusüksust tuleb kontrollida korrapäraste ajavahemike järel. Vajaduse korral lisage õli.

4.	Tööriista tuleb iga nädal puhastada mustusest ja lihvimistolmust. Korrapärane puhastamine hõlbustab ketaslõikuriga töötamist.

5.	Kuullaagrid on püsivalt määritud ja seega hooldusvabad.

6.	Kontrollige korrapäraselt, kas kruviühendused on kindlalt ja tihedalt kinni. Vajaduse korral pingutage neid.

7.	Vigade kõrvaldamine

NB!

Kui esineb üks alltoodud vigadest, lõpetage kohe ketaslõikuriga WS 125 PRO töötamine. Muidu võite saada tõsiseid vigastusi või kahjustada tööriista. Kõiki remontimis- või väljavahetamistöid võivad teha ainult kvalifitseeritud ja koolituse läbinud spetsialistid. Enne mis tahes toiminguid tuleb tööriist kõigepealt suruõhuallikast eraldada.

| Vea kirjeldus | Võimalikud põhjused, abi |
| --- | --- |
| Lülitusklahvile vajutades ei hakka tööriist tööle. | Lülitusklahv on defektne. Vahetage see välja. Puudub ühendus suruõhuallikaga. |
| Kinnitusmutter ei kinnita. | Kinnitusmutter on defektne. Vahetage see välja. Kinnitusmutri keere on kulunud. |
| Lihvimisvõimsus väheneb. | Kontrollige õhusurvet. |

8.	Garantiitõend

Meie toote laitmatutele omadustele kehtib garantii meie garantiitingimuste alusel. Seaduste ja asukohamaa määruste järgi algab 24-kuuline garantiiaeg toote üleandmisega. Ajahetke tõestage palun ostukviitungiga (kassatšekk, arve, saateleht vms). Hoidke neid dokumente hoolikalt alles.

Garantii ei kehti transpordikahjustuste korral ega nende kahjustuste korral, mis on tekkinud normaalsest kulumisest, ülekoormusest või valest käsitsemisest. Kahjustused, mis on tekkinud materjali- või tootmisvea tõttu, kõrvaldatakse tasuta remontimise käigus või saadetakse asendustoode.

Garantiijuhtumi või remondivajaduse korral pöörduge palun edasimüüja poole.

9.	Ketaslõikuri WS 125 PRO koostejoonis

10.	Varuosade nimestik

| Nr | Nimetus | Kogus | Nr | Nimetus | Kogus | Nr | Nimetus | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Korpus | 1 | 17 | Laagri vahetükk | 1 | 33 | Spindel | 1 |
| 02 | Plastkaitse | 1 | 18 | Muhv | 1 | 33 | Spindel | 1 |
| 03 | Õhuühendus | 1 | 19 | Hammasratas | 1 | 34 | Ketas | 1 |
| 04 | Kruvi | 1 | 20 | Tihend | 1 | 35 | Kaitse (4 tolli) | 1 |
| 05 | O-rõngas | 1 | 21 | Nurgaadapter | 1 | 35 | Kaitse (4½ tolli) | 1 |
| 06 | Vedru | 1 | 22 | O-rõngas | 1 | 35 | Kaitse (5 tolli) | 1 |
| 07 | Ventiilipuks | 1 | 23 | Imuriotsak | 1 | 36 | Kruvi | 4 |
| 08 | Ventiil | 1 | 24 | Kruvi | 1 | 37 | Kinnitusmutter | 2 |
| 09 | Lülitusklahv | 1 | 25 | Kruvi | 1 | 37 | Kinnitusmutter | 2 |
| 10 | Tihvt | 1 | 26 | Kruvi | 2 | 38 | Käepide | 1 |
| 11 | Laager | 4 | 27 | Kruvi | 2 | 39 | Võti | 1 |
| 12 | Otsaplaat | 1 | 28 | Vahetükk | 1 | 39 | Võti | 1 |
| 13 | Tihvt | 1 | 29 | Kinnitusrõngas | 1 | 40 | Võti | 1 |
| 14 | Silinder | 1 | 30 | Hammasratas | 1 | 40 | Võti | 1 |
| 15 | Rootor | 1 | 31 | Laager (6202ZZ) | 1 | 41 | Rõngas | 1 |
| 16 | Rootorilehed | 4 | 32 | Vedruseib | 1 | 42 | O-rõngas | 1 |

Varuosade tellimiseks kasutage palun järgmisi andmeid:

-	tööriista nimetus (ketaslõikur WS 125 PRO);

-	tööriista artiklinumber ja varuosa number (nt 0 - 240 3450 - 01);

-	varuosa nimetus (korpus);

-	tellimiskogus.

11.	CE vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et allnimetatud tööriista kavand ja konstruktsioon ning meie poolt turule viidud variant vastavad EÜ direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Kui tööriista muudetakse meiega kooskõlastamata, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Müük:	Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

A-4921 Hohenzell

Masina nimetus:	Ketaslõikur WS 125 PRO

Masina tüüp:	Pneumaatiline ketaslõikur

Artikli number:	240 3470

Vastavad EÜ direktiivid:	98/37/EÜ (masinadirektiiv)

Kohaldati järgmisi ühtlustatud standardeid:

DIN EN 292 (masinate ohutus)

DIN EN 294 (masinate ohutus - ohutud kaugused)

DIN EN 62079 (juhendite koostamine - liigendus, sisu ja esitus) (IEC 62079:2001)

Klaus Hütter (juhatuse liige)

Hohenzell, 01.01.2007

| Müük Saksamaal: Aircraft Kompressoren Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26 D-96103 Hallstadt/Bamberg Tel ++49 095 196 5550 Faks ++49 095 1965 5555 E-post info@aircraft-kompressoren.com http://www.aircraft-kompressoren.com | Müük Austrias: Aircraft Kompressorenbau GmbH Gewerbestraße Ost 6 A-4921 Hohenzell Tel ++43 077 5370 9290 Faks ++43 0775 3709 2999 E-post info@aircraft.at http://www.aircraft.at |
| --- | --- |

Käesoleva kasutusjuhendi sisu on Aircrafti ainuomand.

Kirjeldus koostati parima äranägemise järgi.

Kasutusjuhend on ette nähtud ainult kasutajale ja tema personalile. Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei ole lubatud paljundada ega edastada, kui selleks puudub Aircrafti ükskõik millises vormis kirjalik nõusolek.