Klambripüstoli

NKG 40/50 PRO

kasutusjuhend

Lugupeetud klient!

Täname teid Aircrafti toote ostu eest. Meie tooted ja masinad pakuvad parimat kvaliteeti ja tehniliselt optimaalseid lahendusi ning paistavad silma suurepärase hinna ja tulemuse suhte poolest. Pidevad edasiarendused ja tooteuuendused tagavad igal ajal tehnika ajakohasuse ja ohutuse.

Enne tööriista kasutamist lugege palun käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja õppige tööriista tundma. Hoolitsege ka selle eest, et kõik tööriista kasutavad isikud kasutusjuhendi kõigepealt läbi loeksid. Hoidke kasutusjuhend hoolikalt alles, et küsimuste korral saaksite sealt abi otsida.

Informatsioon

Kasutusjuhend sisaldab andmeid, mida kasutaja vajab tööriista nõuetekohaseks kasutamiseks ja hooldamiseks ning ohutusnõuete järgimiseks. Kasutusjuhendis kirjeldatakse kõiki ohutuse seisukohast olulisi toiminguid, millest kasutaja peab kindlasti kinni pidama. Hoolduse peatükis kirjeldatakse, kuidas tuleb tööriista hooldada ja milliste funktsioonide talitlust kontrollida.

Kasutusjuhendis olevad joonised ja teave ei pruugi teie tööriista mudelile täpselt vastata. Tootja pingutab pidevalt toodete paremaks muutmise ja uuendamise nimel. Seetõttu võidakse ette teatamata teha toote juures optilisi ja tehnilisi muudatusi. Jätame endale õiguse teha muudatusi ja eksida.

Kui teil peaks käesoleva kasutusjuhendiga seoses tekkima mingeid parandusettepanekuid, andke nendest meile teada, et me saaksime neid arvesse võtta ja pakkuda klientidele seeläbi paremaid teenuseid.

Kasutusjuhendis on kindlaks määratud tööriista kasutusotstarve, lisaks sisaldab kasutusjuhend kogu vajalikku teavet tööriista ohutu ja õige kasutamise kohta. Kasutusjuhendis sisalduvatest juhistest täpne kinnipidamine tagab inimeste ohutuse, tööriista ohutu ja ökonoomse kasutamise ning pika kasutusea.

Ülevaatlikkuse huvides on kasutusjuhend jagatud osadeks, milles käsitletakse kõige olulisemaid teemasid. Olulised kohad tekstis on trükitud paksus kirjas ja tähistatud alljärgnevate sümbolitega.

Tähelepanu!

Olukorrad, mis võivad põhjustada kahju inimestele, tööriistadele ja/või ümbrusele või tuua kaasa finantskaotusi.

Tähelepanu!

Kandke kaitseprille. Vigastuste oht!

Tähelepanu!

Enne tööleasumist eraldage tööriist suruõhuallikast. Vigastuste oht!

Sõna „tööriist” asendab kasutusjuhendis kõne all oleva seadme tavalist kaubanime (vt esilehte). Sõna „spetsialistid” tähistab inimesi, kes suudavad kogemuste, tehnilise koolituse ja teadmiste alusel teha vajalikke töid ning tööriista kasutamise ja hooldamise ajal ära tunda võimalikke ohuolukordi ja neid ennetada.

Kui teil on veel küsimusi, võtke palun ühendust oma volitatud edasimüüjaga.

1	Nõuetekohane kasutamine

Tööriista kasutatakse erineva suurusega klambrite ja naelte löömiseks sobivatesse materjalidesse. Klambripüstol on suruõhuga töötav tööriist. Klambripüstolil on kontaktkaitse, mis laseb lülitusklahvi kasutada ainult siis, kui klambripüstol vastu tööpinda surutakse.

Tähelepanu!

Kasutada võib ainult tehniliselt laitmatus seisundis tööriista. Võimalikud rikked tuleb viivitamata kõrvaldada. Tööriista omavolilised muudatused või otstarbevastane kasutamine või ohutusjuhiste või kasutusjuhendi järgimata jätmine välistavad tootja vastutuse selle tagajärjel inimestele või esemetele tekkivate kahjude eest ja toovad kaasa garantiiõiguse lõppemise!

2	Ohutusjuhised

2.1	Üldist

Juhis

Enne tööriista kasutamist, hooldamist või remontimist tuleb kasutus- ja hooldusjuhised hoolikalt läbi lugeda. Tööriista võivad kasutada ja sellega töötada ainult isikud, kes tööriista kasutuspõhimõtteid ja tööviisi täpselt tunnevad. Tööriista võivad kasutada ainult spetsialistid.

Tähelepanu!

Tööriista võivad remontida, hooldada ja täiustada ainult spetsialistid, eeldusel et see on välja lülitatud (eraldatud õhutoitest)!

•	Tööriistaga töötamisel ei tohi kunagi panna käsi pöörlevate osade lähedusse!

•	Kasutage kaitseseadiseid, kui seadmel need olemas on, ja kinnitage need kindlalt. Ärge töötage kunagi ilma kaitseseadisteta ja hoidke need töökorras. Kontrollige nende töökorras olekut enne tööga alustamist.

•	Hoidke tööriist ja selle ümbrus alati puhas. Hoolitsege piisava valgustuse eest.

•	Tööriista ehitust ei tohi muuta, samuti ei tohi tööriista kasutada muuks kui tootja poolt ette nähtud tööde tegemiseks.

•	Ärge kasutage tööriista, kui põete keskendumist takistavaid haigusi või olete narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all. Ärge töötage, kui olete üleväsinud.

•	Pärast paigaldus- või remonttöid eemaldage enne tööriista sisselülitamist selle küljest tööriistavõti ja teised lahtised osad.

•	Pidage kinni kõikidest tööriista ohutusjuhistest ning hoidke ohutusteave laitmatus ja loetavas seisukorras.

•	Hoidke lapsed ja tööriista mittetundvad inimesed tööriista töökeskkonnast eemal.

•	Tööriista võivad kasutada, seadmestada ja hooldada ainult isikud, kes asja tunnevad ja keda on ohtudest teavitatud.

•	Kandke tihedalt ümber keha hoidvaid tööriideid, kaitseprille, kaitsekindaid ja kõrvaklappe. Siduge pikad juuksed kokku. Enne töötamist võtke kindlasti ära kell, käevõrud, ketid ja sõrmused või kandke kindaid.

•	Kõrvaldage viivitamata häired, mis ohutust vähendavad.

•	Hoidke tööriista niiskuse eest (korrosioonioht!).

•	Ärge jätke surve all olevat tööriista järelevalveta.

•	Iga kord enne tööriista kasutamist veenduge, et ükski osa ei ole kahjustunud. Kahjustunud osad tuleb kohe välja vahetada, et ohuallikaid vältida!

•	Ärge koormake tööriista üle! Tulemus on parem ja töö on ohutum, kui töötate etteantud võimsuspiirkonnas.

•	Kasutage ainult normidele vastavaid, maksimaalsete lubatud mõõtmetega klambreid ja naelu.

•	Võimalike ohtude ja õnnetusriskide vältimiseks kasutage ainult originaalvaruosasid ja -tarvikuid.

2.2	Ohutuse erijuhised

•	Kasutage tööriista ainult lubatud töösurvega.

•	Ärge kasutage tööriista kõvade või rabedate materjalide, nt terase, keraamiliste plaatide või katusekivide puhul.

•	Kasutage energiaallikana ainult suruõhku ja mitte teisi surve all olevates anumates saadaolevaid gaase (nt gaasipudelid).

•	Kasutamise ajal jälgige, et hoiate tööriista käes kindlalt ja tugevasti ning et see on õigesti tasakaalustatud, et kahjustusi või vigastusi ära hoida.

•	Enne kasutamist kontrollige, et ei ole tekkinud kahjustusi.

•	Pärast kasutamist tuleb tööriist suruõhutoitest eraldada ja seejärel puhastada.

•	Suruõhuga võib tööriista ühendada ainult kiirsulgurühenduse abil.

•	Jälgige, et kõik ühendused on kindlalt ja tugevasti kinnitatud.

•	Tööriista ei tohi mingil juhul suunata inimeste või loomade poole (löögivigastuste oht).

•	Kui te tööriista ei kasuta, vabastage lülitusklahv.

•	Enne tööriista andmist teistele inimestele, hooldustööde tegemist või kahjustunud osade asendamist tuleb tööriist eraldada suruõhutoitest.

•	Maksimaalset rõhku (vt peatükki „Tehnilised andmed”) ei tohi ületada ja see tuleb seadistada suruõhutoite juures oleva filtersurveregulaatoriga.

•	Ärge suunake õhu väljalaset kasutaja poole.

•	Ärge lööge klambreid või naelu nende peale, mis on juba sisse löödud. Klambrid või naelad võivad tagasi põrgata ja inimesi vigastada.

•	Pärast kasutamist eemaldage salvest kõik kasutamata klambrid või naelad.

•	Töötamise ajal jälgige suruõhuvoolikut, et klambrid või naelad ei kahjustaks seda.

•	Klambreid või naelu võib vahetada või lisada ainult siis, kui tööriist ei ole surve all.

•	Kui klamber või nael on tööriista kinni jäänud, tuleb tööriista suruõhutoide katkestada. Alles seejärel võib kinnijäänud klambri või naela eemaldada.

•	Tööriista ühendamisel suruõhuallikaga jälgige, et ei saaks toimuda ühtegi sisselööki.

•	Eelkõige tuleb hoida ohutut vahet klambrite või naelte väljalaskeavausega.

•	Õhuühendus ei tohi hoida voolikut pärast kompressori eemaldamist enam surve all. Sellisel juhul võib ikkagi püsima jääda sisselöömise oht. Selle ärahoidmiseks eemaldage suruõhujuhe kõigepealt otse klambripüstoli küljest.

2.3	Teised ohud

Isegi kui järgitakse kõiki ohutuseeskirju ja tööriista kasutatakse eeskirjade kohaselt, jäävad järele veel järgmised ohud:

•	eemale paiskuvatest toorikutest või toorikuosadest tingitud vigastused;

•	müra tõttu tekkivad ohud (kasutage kõrvaklappe!).

Juhis

Iga pneumaatilise tööriista kasutamine on seotud ka mitmesuguste teiste ohtudega. Kõikide tööde (ka kõige lihtsamate) tegemisel on vaja olla äärmiselt ettevaatlik ja hoolikas. Ohutu töötamine sõltub teist endast!

3	Tehnilised andmed

Mudel	NKG 40/50 PRO

Artikli number	240 5501

* Max surve	6,0 bar

Naela pikkus	19–50 mm

Klambrite pikkus	16–40 mm

Naela suurus	tüüp F

Klambri suurus	tüüp 90

Klambrite/naelte arv	100 tükki

Õhuühendus	¼" pistiknippel

Õhutarve	ca 0,6 löögi kohta

Kaal	1,6 kg

*	Surveandmed väljendavad tööriista sisendsurvet. Et tasakaalustada toitejuhtmes tekkivaid kadusid, tuleb valida sellele vastav suruõhuallika seadistussurve.

4	NKG 40/50 PRO tarnemaht

| Kirjeldus | Arv |
| --- | --- |
| Klambripüstol | 1 |
| Sisekuuskantvõti, 3 mm | 1 |
| Sisekuuskantvõti, 4 mm | 1 |
| Õli pneumaatiliste tööriistade jaoks | 1 |
| Kasutusjuhend | 1 |

5	Kasutamine

5.1	Kasutuselevõtt

Tööriist on juba valmis monteeritud. Enne tööriista kasutamist tuleb luua sobiv õhutoide. Hoolitsege selle eest, et tööriista külge- või lahtiühendamisel ei oleks suruõhuvoolik rõhu all.

1.	Sujuva töö tagamiseks lisage vajaduse korral suruõhuühendusse kaks tilka õli (joonis 1). Kui teie õhutoites on kasutusel õlitiga hooldusüksus, kontrollige õlitaset ja korrigeerige seda, kui vaja.

2.	Lülitage kompressor sisse ja seadistage surveregulaatoril vajalik töösurve (vt 3. peatükki „Tehnilised andmed”).

3.	Ühendage tööriist suruõhutoite külge (joonis 2).

Joonis 1	Joonis 2

5.2	Salve täitmine

1.	Salve liikuva osa avamiseks vajutage lukustusele ja tõmmake salv piirikuni välja (joonis 3).

2.	Asetage salve liikumatusse ossa uus spetsifikatsioonidele vastav klambri- või naelapakk. Salve võib laadida kuni sada klambrit või naela.

3.	Lükake salve liikuv osa ette, kuni see lukustub.

Joonis 3

5.3	Töötamine klambripüstoliga NKG 40/50 PRO

Enne tööga alustamist kontrollige sisselöömissügavust proovitükil. Kui klambrite või naelte sissetungimissügavus on liiga väike või suur, seadistage see päästikukaitsme reguleerimiskruvi (30, koostejoonis) abil.

1.	Laadige tööriista salv peatükis 5.2 kirjeldatud viisil.

2.	Ühendage tööriist suruõhutoite külge. Jälgige, et suruõhuallikas vastab spetsifikatsioonidele ning et töösurve on õige (vt 3. peatükki „Tehnilised andmed”).

3.	Hoidke tööriista käepidemest kindlalt ja tugevasti kinni. Suruge päästikukaitse tooriku pealispinna vastu ja vaadake, et tööriista tööasend on ohutu.

4.	Klambri või naela sisselöömiseks materjali vajutage nüüd ettevaatlikult lülitusklahvile.

5.	Tõstke tööriist pinnalt üles.

6.	Tööriistal on kaks töörežiimi.

a)	Suruge päästikukaitse kergelt tooriku pealispinna vastu, kuni see jääb kerge surve alla. Sisselöömise käivitamiseks vajutage seejärel lülitusklahvile (joonis 4).

b)	Kõigepealt vajutage lülitusklahvile ja seejärel päästikukaitsmele, vajutades selle soovitud sisselöömisasendisse. Tööriist vabastab sisselöömise, kui uuesti päästikukaitsmele vajutate (joonis 4).

Joonis 4

5.4	Sisselöömisel vahele jäänud naelte või klambrite eemaldamine

1.	Eraldage tööriist suruõhutoitest.

2.	Vabastage snepperdetail (A, joonis 5) ja tõstke esiplaat üles. Võtke klambrid või naelad salvest välja.

3.	Suruge kolviüksuse löökpolt peenikese pulgaga tagasi.

4.	Eemaldage sisse löömata jäänud, kinnikiilunud klambrid või naelad pikaotsaliste tangidega (A, joonis 5).

5.	Laadige salv uuesti punktis 5.2 kirjeldatud viisil.

A

Joonis 5

6	Hooldus, korrashoid ja puhastamine

Tähelepanu!

Iga kord enne hooldus-, korrashoiu- ja puhastustöid eraldage tööriist suruõhutoitest. Neid töid võivad teha ainult spetsialistid.

6.1	Hooldus ja korrashoid

Tähelepanu!

Selleks et tööriista kasutusiga oleks võimalikult pikk, tuleb tööriista piisavalt õlitada. Õlitamiseks on mitu võimalust:

-	kasutades kompressori hooldusüksust, millel on õliti;

-	kasutades otse suruõhujuhtmesse ehitatud õlitit;

-	lisades töötamise käigus iga 15 minuti järel suruõhuühendusse ca 3–5 tilka pneumoõli.

1.	Optimaalse töö tagamiseks tuleb tööriista korralikult, aga mitte ülemäära määrida. Suruõhuühenduse või õliti kaudu hooldusüksusesse viidud õli määrib sisemist mehaanikat. Automaatseks õlitamiseks soovitatakse kasutada õlitiga hooldusüksust. Tööriista võib ka käsitsi määrida (iga kord enne klambripüstoli kasutamist või pärast tunniajalist tööd). Lugege selle kohta ka peatükist 5.1. Määrimiseks kulub iga kord ainult paar tilka õli. Üleliigne õli koguneb tööriista sisse ja puhutakse õhu väljalaskekohast välja.

Kasutage ainult pneumaatiliste tööriistade jaoks ette nähtud kvaliteetõli.

2.	Ärge kunagi kasutage puhastusõlisid või õlisid, millesse on lisatud puhastusainet, sest selliste määrdeainete mõjul võivad tööriistas olevad tihendid rohkem kuluda.

3.	Kõik liikuvad ja pöörlevad osad tuleb katta õhukese õlikihiga.

4.	Pneumaatiliste tööriistade kulumise peamisteks põhjustajateks on mustus ja vesi. Kasutage filtri ja õlitiga hooldusüksusi, et saavutada tööriista parem töövõimsus ja pikem kasutusiga. Filtrite väljavooluhulk peab vastama kasutusotstarbele. Teavet filtrite õige hooldamise kohta leiate tootja juhendist.

6.2	Puhastamine

1.	Hoidke tööriist puhas, et töötamine oleks tõhusam ja ohutum. Kui see ei ole tingimata vajalik, ärge kasutage süttivaid puhastuslahuseid (tähelepanu: sellised puhastuslahused võivad kahjustada rõngastihendeid ja/või tööriista teisi osasid). Tugeva määrdumise korral ei tohi panna tööriista ligunema ega asetada seda puhastuslahusesse.

2.	Vajaduse korral puhastage tööriista korpust pehme niiske lapiga. Korpuse puhastamiseks kasutage ainult leebeid puhastusvahendeid, mitte alkoholi, bensiini vms.

3.	Eemaldage korrapäraselt tolm ja mustus. Kõige parem on puhastada tööriista pehme pintsli või puhta riidelapiga.

7	Garantiinõuded

Anname oma toodetele garantii seadusejärgse vastutuse raames.

Tootel tekkinud kahjustused kõrvaldatakse tasuta remontimise käigus või saadetakse asendustoode. Garantiinõudeid käsitletakse vastavalt firma AIRCRAFT või tema edasimüüja valikule. Selleks tuleb esitada masina ostukviitungi originaal, millel peavad kirjas olema ostukuupäev ja toote tüüp. Garantiinõuded ei laiene vigadele, mis on tekkinud nõuetele mittevastava kasutamise, ülekoormamise või vale kasutamise või kasutusjuhendis esitatud juhiste järgimata jätmise tõttu. Sama kehtib hooletu või ebaõige käsitsemise ja ebasobivate tööainete kasutamise ning volitusteta muudatuste ja remonttööde kohta. Garantiinõuded ei laiene ka osadele, mis tavapäraselt ja otstarbest tulenevalt kuluvad, ning ettevõttes tavapärasest kulumisest tulenevatele kahjudele ja transpordikahjudele.

Vea või remondivajaduse tekkimisel pöörduge palun oma volitatud edasimüüja poole.

8	Vigade kõrvaldamine

Tähelepanu!

Kui esineb üks alltoodud vigadest, lõpetage kohe klambripüstoliga NKG 40/50 PRO töötamine. Muidu võite saada tõsiseid vigastusi või kahjustada tööriista. Kõiki remontimis- või väljavahetamistöid võivad teha ainult kvalifitseeritud ja koolituse läbinud spetsialistid. Enne mis tahes toiminguid tuleb tööriist kõigepealt suruõhuallikast eraldada.

| Viga | Võimalik põhjus | Kõrvaldamine |
| --- | --- | --- |
| Õhukadu päästikudetaili juures (lülitusklahv). | 1. Päästikuventiili rõngastihendid on defektsed. 2. Päästikuventiili pea on defektne. 3. Päästikuventiili vars, tihend või rõngastihendid on defektsed. | 1. Kontrollige rõngastihendit ja vahetage see välja. 2. Kontrollige päästikuventiili pead ja vahetage see välja. 3. Kontrollige päästikuventiili vart, tihendit või rõngastihendit ja vahetage see välja. |
| Õhukadu korpuse ja klambrite/naelte kanali vahel. | 1. Kolb, rõngastihend või piirik on defektne. | 1. Kontrollige rõngastihendit või piirikut ja vahetage see välja. |
| Õhukadu korpuse ja silindrikaane vahel. | 1. Kruvid on lahti. 2. Tihend on defektne. | 1. Pingutage kruvid. 2. Kontrollige tihendit ja vahetage see välja. |
| Klambrite või naelte sisselöömissügavus on liiga suur. | 1. Piirik on defektne. 2. Õhusurve on liiga suur. | 1. Vahetage piirik välja. 2. Seadistage õhusurve. |
| Tööriist töötab aeglaselt või jõuetult. | 1. Õli on liiga vähe. 2. Õhutoide on ebapiisav. 3. Silindrikaanes on murdunud vedru. 4. Kasutatud õhu ühendus silindrikaanes on ummistunud. | 1. Määrige vastavalt juhendile (peatükk 5). 2. Kontrollige suruõhutoidet. 3. Asendage vedru silindrikaanes. 4. Asendage defektsed osad (sisemuses). |
| Tööriist jätab klambri või naela vahele. | 1. Piirik on kulunud või vedru kahjustunud. 2. Esiplaadis on mustus. 3. Õhutoide on ebapiisav. 4. Kolvi rõngastihend on kulunud või kuiv. 5. Päästikuventiili rõngastihend on defektne. 6. Silindrikaane tihend lekib. 7. Klambri/naela etteanne on kulunud. 8. Klambri/naela kanal on kulunud. | 1. Vahetage piirik või survevedru välja. 2. Puhastage klambri kanal esiplaadis. 3. Kontrollige suruõhutoidet. 4. Asendage rõngastihend või määrige tööriist. 5. Asendage päästikuventiili rõngastihend. 6. Vahetage tihend välja. 7. Vahetage klambri/naela etteanne välja. 8. Vahetage klambri/naela kanal välja. |
| Klambrid või naelad jäävad kanalisse kinni. | 1. Kokkuviimine on defektne. 2. Klambrid on vale suurusega või defektsed. 3. Salve või esiplaadi kruvid on lahti. 4. Löökpolt või kolviüksus on defektne. | 1. Asendage kokkuviimine. 2. Kasutage ainult soovitatud ja kahjustusteta klambreid. 3. Pingutage kruvid. 4. Vahetage kolviüksus välja. |
| Tööriista sisselöömisjõud on ebapiisav. | 1. Kolviüksuse löökpolt on kulunud. 2. Jõud puudub. 3. Tööriist töötab aeglaselt ja jõud puudub. | 1. Vahetage kolviüksus välja. 2. Seadistage õige õhusurve. 3. Kontrollige, ega silindrikaane vedrude keermed ei ole murdunud või nende pikkus muutunud. Kontrollige, kas õhu väljalase silindrikaanes on vaba. |

9	Klambripüstoli NKG 40/50 PRO koostejoonis

10	Varuosade nimestik

| Pos. | Nimetus | Kogus | Pos. | Nimetus | Kogus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Kruvi | 1 | 41 | Tihvt | 1 |
| 02 | Puks | 1 | 42 | Kinnitusseib | 1 |
| 03 | Õhu väljalase | 1 | 43 | Tihvt | 1 |
| 04 | Alusseib | 1 | 44 | Plaat | 1 |
| 05 | Kruvi | 1 | 45 | Kruvi | 1 |
| 06 | Vedruseib | 1 | 46 | Snepperüksus | 1 |
| 07 | Silindrikaas | 1 | 47 | Tihvt | 1 |
| 08 | Tihend | 1 | 48 | Esiplaat | 1 |
| 09 | Korpuse pikendus | 1 | 49 | Juhtsiin | 1 |
| 10 | Tihend | 1 | 50 | Tihvt | 1 |
| 11 | Vedru | 1 | 51 | Kruvi | 1 |
| 12 | Rõngastihend | 1 | 52 | Klambri kanal | 1 |
| 13 | Rõngastihend | 1 | 53 | Siin A | 1 |
| 14 | Ventiil | 1 | 54 | Salve liikumatu osa | 1 |
| 15 | Rõngastihend | 1 | 55 | Piirik | 1 |
| 16 | Piirikuseib | 1 | 56 | Vedruseib | 1 |
| 17 | Rõngastihend | 1 | 57 | Kruvi | 1 |
| 18 | Seadistusrõngas | 1 | 58 | Salve liikuv osa | 1 |
| 19 | Rõngastihend | 1 | 59 | Puks A | 1 |
| 20 | Kolviüksus | 1 | 60 | Piirikuplaat | 1 |
| 21 | Rõngastihend | 1 | 61 | Kruvi | 1 |
| 22 | Rõngastihend | 1 | 62 | Kruvi | 1 |
| 23 | Silinder | 1 | 63 | Lukustus | 1 |
| 24 | Piirik | 1 | 64 | Vedru | 1 |
| 25 | Korpus | 1 | 65 | Kinnitusseib | 1 |
| 26 | Löökpoldi kanal | 1 | 66 | Tihvt | 1 |
| 27 | Päästikukaitsme kanal | 1 | 67 | Mutter | 1 |
| 28 | Vedru | 1 | 68 | Puks B | 1 |
| 29 | Päästikukaitsme osa A | 1 | 69 | Kruvi | 1 |
| 30 | Päästikukaitsme osa B | 1 | 70 | Tihvt | 1 |
| 31 | Tihvt | 1 | 71 | Klambri etteanne | 1 |
| 32 | Tihend | 1 | 72 | Vedru | 1 |
| 33 | Päästikuventiili pea | 1 | 73 | Siin B | 1 |
| 34 | Vedru | 1 | 74 | Kruvi | 1 |
| 35 | Rõngastihend | 1 | 75 | Tugi | 1 |
| 36 | Päästikuventiili vars | 1 | 76 | Mutter | 1 |
| 37 | Rõngastihend | 1 | 77 | Kummist käepideme mansett | 1 |
| 38 | Päästikuventiili kanal | 1 | 78 | Sulgurkaas | 1 |
| 39 | Päästikuvedru | 1 | 79 | Õhuühendus | 1 |
| 40 | Lülitusklahv |  |  |  |  |

Varuosade tellimiseks kasutage palun järgmisi andmeid:

-	tööriista nimetus (klambripüstol NKG 40/50 PRO);

-	tööriista artiklinumber ja varuosa positsiooninumber (nt 0 – 240 5501 – 12);

-	varuosa nimetus (rõngastihend);

-	tellimiskogus.

11	Lisavarustus

| Klambrid, tüüp 90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Klambrid, 19 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5319 |  |
| Klambrid, 25 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5325 |  |
| Klambrid, 32 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5332 |  |
| Klambrid, 38 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5338 |  |
| Naelad, tüüp F |  |  |  |
| Naelad, 25 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5525 |  |
| Naelad, 32 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5532 |  |
| Naelad, 40 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5540 |  |
| Naelad, 50 mm | VE: 5000 tükki | Artikli number: 240 5550 |  |
| Voolikutilaga ühendused |  |  |  |
| Ühendus, 6 mm | VE: 10 tükki | Artikli number: 220 1021 |  |
| Ühendus, 9 mm | VE: 10 tükki | Artikli number: 220 1022 |  |
| Ühendus, 13 mm | VE: 10 tükki | Artikli number: 220 1023 |  |
| Pistiktilad |  |  |  |
| Pistiktila, 6 mm | VE: 10 tükki | Artikli number: 220 1031 |  |
| Pistiktila, 9 mm | VE: 10 tükki | Artikli number: 220 1032 |  |
| Pistiktila, 13 mm | VE: 10 tükki | Artikli number: 220 1033 |  |
| Jagajad |  |  |  |
| Jagaja, 2-kordne, 3/8" m. Ühendus | VE: 5 tükki | Artikli number: 220 1085 |  |
| Jagaja, 3-kordne, 3/8" m. Ühendus | VE: 5 tükki | Artikli number: 220 1095 |  |
| Ühe kõrvaga kinnitused PRO |  |  |  |
| 12,3 mm vooliku jaoks | VE: 100 tükki | Artikli number: 210 5006 |  |
| 15,7 mm vooliku jaoks | VE: 100 tükki | Artikli number: 210 5009 |  |
| Kombi hooldusüksused, 12 bar |  |  |  |
| Kombi hooldusüksus WE AC, 1/4", 12 bar | Artikli number: 231 6080 |  |
| Kombi hooldusüksus WE AC, 1/2", 12 bar | Artikli number: 231 6280 |  |
| Kombi hooldusüksused, 16 bar |  |  |
| Kombi hooldusüksus WE AC, 1/4", 16 bar | Artikli number: 230 5080 |  |
| Kombi hooldusüksus WE AC, 1/2", 16 bar | Artikli number: 230 5280 |  |

VE = pakkeühikud

12	CE vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et allnimetatud tööriista kavand ja konstruktsioon ning meie poolt turule viidud variant vastavad EÜ direktiivide asjaomastele põhilistele ohutus- ja tervisekaitsenõuetele. Kui tööriista muudetakse meiega kooskõlastamata, kaotab käesolev deklaratsioon kehtivuse.

Müük:	Aircraft Kompressorenbau GmbH

Gewerbestraße Ost 6

A-4921 Hohenzell

Masina nimetus:	Klambripüstol NKG 40/50 PRO

Masina tüüp:	Pneumaatiline klambripüstol

Artikli number:	240 5501

Vastavad EÜ direktiivid:	98/37/EÜ (masinadirektiiv)

Kohaldati järgmisi ühtlustatud standardeid:

DIN EN 792 (käes hoitavad elektrita töötavad masinad – ohutusnõuded; osa 13: sisselöömisseadmed)

DIN EN 292 (masinate ohutus)

DIN EN 294 (masinate ohutus – ohutud kaugused)

DIN EN 62079 (juhendite koostamine – liigendus, sisu ja esitus) (IEC 62079:2001)

Klaus Hütter (juhatuse liige)

Hohenzell, 01.01.2008

Müük Saksamaal:	Müük Austrias:

Aircraft Kompressoren	Aircraft Kompressorenbau GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Straße 26	Gewerbestraße Ost 6

D-96103 Hallstadt/Bamberg	A-4921 Hohenzell

Tel ++49 095 196 5550	Tel ++43 077 5370 9290

Faks ++49 095 1965 5555	Faks ++43 0775 3709 2999

E-post info@aircraft-kompressoren.com	E-post info@aircraft.at

http://www.aircraft-kompressoren.com	http://www.aircraft.at

|  | Käesoleva kasutusjuhendi sisu on Aircrafti ainuomand. Kirjeldus koostati parima äranägemise järgi. Kasutusjuhend on ette nähtud ainult kasutajale ja tema personalile. Mitte ühtegi selle kasutusjuhendi osa ei ole lubatud paljundada ega edastada, kui selleks puudub Aircrafti ükskõik millises vormis kirjalik nõusolek. |
| --- | --- |

# Text boxes

Klambripüstol

Õliti

Kiirühendus

Filter

Õhutoide

Õhuvoolik

Surveregulaator

Lukustus

Liikumatu osa

Liikuv osa

Päästikukaitse

Lülitusklahv