Honeywell

Mudelid

2202 ja 2204

DIGITAALNE TULEKINDEL TERASEST SEIF

Lugege seda juhendit hoolikalt ja ärge kunagi hoidke seda seifi sees!

# Mudelid 2202 ja 2204

Digitaalne tulekindel terasest seif

KOMPLEKTI SISU

| Digitaalne terasest tulekindel seif – 1 Kasutusjuhend – 1 AA-patareid – 4 Hädaabivõtmed – 2 Silikageeli pakk – 1 Eemaldatav sahtel – 1 | ÄRGE TAGASTAGE SEIFI POODI! Kui mõni detail on puudu või kui tekib probleeme seifi kasutamisel, võtke palun telefoni teel ühendust meie klienditoe osakonnaga. 1 877 354 5457 (USA ja Kanada) Esmaspäevast reedeni 7–17 (PST) |
| --- | --- |

TOOTE ÜLEVAADE

ESIKÜLG:

|  | A – seifi uks B – uksekäepide C – klahvistiku kate D – uksehinged E – elektrooniline digitaalne klahvistik |
| --- | --- |

UKSE SEES:

|  | A – elektrilised lukustuspoldid B – lähtestamisnup C – fikseeruv lukustuspolt D – uksehinged |
| --- | --- |

SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

1.	ETAPP: PATAREIDE PAIGALDAMINE

# XLisasime mugavuse huvides komplektile neli AA-patareid, mis toidavad elektroonilisi juhtseadiseid. Need tuleb paigaldada enne seifi kasutamist.

| 1. Patareilahter paikneb ümmarguse digitaalse klahvistiku korpuse taga. Ligipääsemiseks pöörake korpust vasakule (vastupäeva) ja tõmmake ettevaatlikult ettepoole ja alla. 2. Sisestage patareilahtrisse neli AA-patareid, järgides lahtri sees olevat joonist. 3. Pange patareilahtri kaas tagasi, sisestades otsad fikseerimisavadesse ja pöörates korpust paremale (päripäeva). |  |
| --- | --- |

PATAREIDE VAHETAMINE

# Parima funktsionaalsuse tagamiseks on soovitatav patareisid vahetada, kui patareide laetuse näit viitab nende tühjenemisele või vähemalt kord aastas. MÄRKUS: mitte-leelispatareide ja laetavate patareide kasutamine EI OLE SOOVITATAV.

| TÄHTIS! Kui patareisid on vaja vahetada, läheb põlema väike punane LED-valgusti. Kui patareid on täielikult tühjenenud, lõpetab digitaalne klahvistik toimimise ja seifi avamiseks tuleb patareid välja vahetada. |  |
| --- | --- |

Kui patareid eemaldatakse või need saavad tühjaks, jääb klahvistiku mälu alles ja aktiivne programmeeritud kood säilib ka pärast uute patareide paigaldamist.

SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

# 2.	ETAPP: SEIFI LUKUST LAHTI TEGEMINE JA AVAMINE

| 1. Klahvistikule ligi pääsemiseks tõstke üles tolmu eest kaitsev kate. 2. Vajutage klahvistikul nuppu „ENTER”, seejärel „7777” ja siis uuesti „ENTER”. 3. Õige koodi sisestamise korral kõlab vastav helin, roheline LED hakkab vilkuma ja lukk avaneb klõpsatusega. 4. Pöörake käepidet ülespoole ja tõmmake uks lahti. |  |
| --- | --- |

| SEIFI LUKUSTAMINE Sulgege ettevaatlikult uks ja pöörake käepide alumisse asendisse. Seif on nüüd lukustatud asendis ja avamiseks tuleb uuesti sisestada turvakood. |  |
| --- | --- |

SEADISTAMINE JA KASUTAMINE

3.	ETAPP: UUTE KASUTAJAKOODIDE PROGRAMMEERIMINE

| 1. Kui uks on avatud, vajutage väiksele mustale nupule (B), mis paikneb ukse sisekülje keskosa lähedal. 2. Kuulete helinat ja süttib väike roheline LED. MÄRKUS: kui roheline LED kustub, peate musta nuppu uuesti vajutama ja taasalustama. 3. Nüüd on teil umbes 5 sekundit aega, et digitaalse klahvistiku abil sisestada uus 4 kuni 16 numbrist koosnev PIN-kood. 4. Kui olete sisestanud uue koodi, vajutage ENTER-klahvi. Kuulete helinat, mis näitab, et uus kood on nüüd mälusse programmeeritud. |  |
| --- | --- |

# Enne seifi ukse sulgemist ja lukustamist peaksite sisestama uue koodi, veendumaks, et see on õige ja avab seifi luku.

Kood tuleks tulevaseks kasutamiseks üles kirjutada ja paigutada seifist eemal asuvasse turvalisse kohta.

TURVALISUSFUNKTSIOONID

TURVALUKUSTUSE PERIOOD

Väära koodi sisestamise korral hakkavad LED-id vilkuma ja kõlab spetsiaalne kahetooniline alarm. Sellisel juhul tuleks sisestada õige kood. Kui väär kood sisestatakse neljal (4) korral, läheb seif umbes viieks minutiks lukustusrežiimi. Selle aja jooksul ei saa seifi avada.

AVAMINE HÄDAOLUKORRAS

SEIFI AVAMINE HÄDAABIVÕTMEGA

# Kui olete oma isikliku koodi unustanud või ei tööta elektrooniline lukk korrektselt, saate seifi avamiseks kasutada hädaabivõtit.

| 1. Hädaabilukk paikneb patareide taga ümmarguse digitaalse klahvistiku korpuse all. Ligipääsemiseks tõstke tolmukate üles, pöörake korpust vasakule (vastupäeva) ja tõmmake ettevaatlikult ettepoole ja alla. 2. Eemaldage ajutiselt patareid ja sisestage hädaabivõti lukku (K) ning pöörake seda päripäeva (paremale). 3. Pöörake käepidet ülespoole ja tõmmake uks lahti. 4. Eemaldage võti ja pange neli AA-patareid tagasi. Paigutage digitaalse klahvistiku korpus tagasi lukustusavadesse ja pöörake korpust paremale (päripäeva). |  |
| --- | --- |

5.	Koodi lähtestamiseks ja katsetamiseks järgige 3. etapi kirjeldust (uute kasutajakoodide programmeerimine).

PÜSIPAIGALDAMINE

# SEIFI KINNITAMINE PÕRANDA KÜLGE

# Selle seifi põhjas asub spetsiaalne väljasurutav tükk, mis võimaldab seifi püsivalt ja kindlalt põranda külge paigaldada. Kinnitusvahendid pole komplektis ja sõltuvad põranda tüübist (betoon või puit). Need tuleks osta eraldi kohalikult jaemüüjalt.

| 1. Avage seif ja eemaldage kogu sisu (sh võimalikud seifiga kaasas olevad riiulid) ja leidke kate seifipõhja keskel. Eemaldage näpitsate abil kate, pöörates seda vastupäeva (vasakule). 2. Korgi eemaldamiseks peate seifi ettevaatlikult tagaosale pikali asetama ja korgi kruvikeerajaga välja suruma. Kui kork on eemaldatud, pange seif tagasi püsti. 3. Paigutage seif kinnituskohta ja märkige märgistuspliiatsi abil kinnitusava täpne asukoht. PUIT – kui kinnitate seifi puitpõranda külge, vajate selleks suurt puidukruvi ja suurt seibi. BETOON – kui kinnitate seifi betoonplaadi külge, vajate selleks betoonitüüblit, kruvi ja suurt seibi. |  |
| --- | --- |

SEIFI SEERIANUMBER

| Iga kord, kui võtate ühendust meie klienditoe osakonnaga, peate neile edastama oma seifi seerianumbri. Seerianumbri silt asub kas seifi esikülje alumises paremas või parempoolse külje alumises eesmises osas. |  |
| --- | --- |

UUTE VÕTMETE TELLIMINE

Võtme kadumise korral või lisavõtmete tellimiseks peate esmalt omanikustaatuse kinnitamiseks ühendust võtma meie klienditoe osakonnaga.

| Peate edastama alljärgneva teabe. |  | • Seifi seerianumber • Soovitud võtmete arv • Nimi, aadress, telefon • E-posti aadress (kui on saadaval) |
| --- | --- | --- |

Telefoni teel tellimiseks helistage järgmisel tasuta numbril: 1 877 354 5457 (USA ja Kanada)

# Esmaspäevast reedeni 7–17 (PST)

# Pärast klienditoe osakonna esindajaga rääkimist saate tellida võtmed, kui saadate ülaltoodud andmed koos tšeki või rahakaardiga summas 12 $ aadressile Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 East Sandhill Avenue, Carson, CA 90746 USA.

# Telefoni teel tehtud tellimuste puhul aktsepteerime ka Visa ja MasterCardi makseid. Lisatasu eest on saadaval kiirtarne.

Võib muutuda ette teatamata.

KLIENDITUGI

| Posti teel saate meiega ühendust järgmisel aadressil: | Consumer Assistance Dept. LH Licensed Products, Inc., 860 East Sandhill Avenue, Carson, CA 90746 USA |
| --- | --- |
| (Tasuta) telefoni teel saate meiega ühendust järgmisel numbril: | 1 877 354 5457 (USA & Kanada) Esmaspäev–reede 7–17 (PST) |

PLAANITUD GARANTII

LH Licensed Products, Inc. (LHLP, Inc.) garanteerib, et seitsme (7) aasta jooksul ostukuupäevast ei esine sellel tootel materjalidest või töökvaliteedist tingitud struktuurseid või mehaanilisi defekte. LHLP, Inc. võtab antud garantii alusel enda ainsa kohustusena ja ostja jaoks ainsa õigusliku lahendina kohustuse parandada või asendada selle toote või toote iga komponendi, mis osutub garantiiperioodi jooksul defektseks. Asendus- või parandustöö viiakse läbi uue või taastöödeldud toote või komponendi abil. Kui toode pole enam saadaval, võidakse see asendada võrdse või suurema väärtusega sarnase toote vastu.

SEE ON AINUKE KEHTIV GARANTII.

Garantii kehtib vaid algsele ostjale ostukuupäevast alates ega ole edasikantav. Peate algse ostukviitungi alles hoidma. Garantiiteenuse saamiseks tuleb esitada ostu tõendav dokument.

Ettevõtte LHLP, Inc. edasimüüjatel, teeninduskeskustel ega seda toodet müüvatel jaekauplustel pole õigust mingil viisil muuta selle garantii tingimusi.

Garantii ei kehti toote viimistlusele. Selle garantii alla ei kuulu detailide normaalne kulumine ega alljärgnevatest tegevustest tingitud kahjustused: toote hooletu või väär kasutamine; kasutusjuhiseid eirav kasutamine; toote lahtivõtmine, parandamine või modifitseerimine, kui seda on teinud isik, kes ei ole seotud ettevõttega LHLP, Inc. või nende volitatud hoolduskeskusega; väär paigaldamine või kokkupuude suure kuumuse või niiskusega. Lisaks ei kata garantii ootamatuid juhtumeid, nagu tulekahjud, üleujutused, orkaanid ja tornaadod.

LHLP, Inc. ei vastuta juhuslike või kaasnevate kahjude eest, mis on tingitud otseste või kaudsete garantiide rikkumisest või on muul viisil seotud selle toote müümisega. LHLP, Inc. ei vastuta ka alljärgneva eest: toote eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud, toote sisu kahjustused või kadumine, sisu volitamatu eemaldamine, tarnimisel tekkinud kahjustused.

ÜLALKIRJELDATUD GARANTII TÜHISTAB KÕIK TEISED OTSESED VÕI KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD MÜÜGIKÕLBLIKKUSELE VÕI SOBIVUSELE KINDLAKS OTSTARBEKS, JA LHLP, INC. KEELDUB IGASUGUSTEST MUUDEST LEPINGULISTEST KOHUSTUSTEST JA GARANTIIDEST.

Välja arvatud seaduses sätestatud määral, on igasugune kaudne müügikõlblikkuse või kindlaks otstarbeks sobivuse garantii piiratud ülaltoodud garantiiperioodi kehtivusega. Mõnedes osariikides, provintsides või jurisdiktsioonides ei ole lubatud piirata tuleneva garantii kestust, samuti välistada või piirata juhuslikke või kaasnevaid kahjusid, mistõttu eelnimetatud piirangud või välistused ei pruugi teile kehtida. Käesolev garantii annab teile kindla seadusliku õiguse ja teil võivad olenevalt osariigi, provintsi või jurisdiktsiooni seadustest olla ka muud õigused.

ELUAEGNE TULEKAHJUJÄRGSE ASENDAMISE GARANTII

Kui see Honeywelli UL-klassifikatsiooniga tulekindel toode soetati ettevõttest LH Licensed Products, Inc. (LHLP) ja see saab tulekahjustusi teie (algse omaniku) omanduses, saadab LHLP teile tasuta asendustoote, kui saadate järgneva teabe aadressile Customer Service, LH Licensed Products, Inc., 860 E. Sandhill Ave., Carson, CA 90746 USA:

1)	teie nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber koos suunakoodiga;

2)	tulekahju kirjeldus, põlenud toote mudelinumber ja foto ja koopia päästeameti, kindlustuse või politsei raportist.

Asendustoote tarnekulud ei kuulu garantii alla ja tuleb tasuda kliendil. Kui identset toodet pole enam saadaval, tagab LHLP sarnase toote parasjagu tehtavast tooteseeriast. LHLP ei vastuta seifi sisu kadumise või kahjustuste eest.

Honeywell

Honeywelli kaubamärki kasutatakse kontserni Honeywell International, Inc. litsentsi alusel. Honeywell International, Inc. ei anna tootega seoses mingeid lubadusi ega garantiisid.